## Slide 1: Výkon. Účinnost.
VY_32_INOVACE_016_Fyzika
Autor: Mgr. Roman Berka

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0033
Název šablony klíčové aktivity | IIII / 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Název výukového materiálu | Výkon. Účinnost.
Označení | VY_32_INOVACE_016_Fyzika
Vzdělávací obor | 23-52-H/01 Nástrojař, 23-56-H/01 Obráběč kovů, 26-51-H/01 Elektrikář, 41-51-H/01 Zemědělec – farmář, 41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář, 41-55-H/01Opravář zemědělských strojů.
Tematický okruh | Fyzikální vzdělávání
Ročník | 1.
Autor | Mgr. Roman Berka
Datum ověření | 6. 12. 2013
Anotace / metodický popis | Výkon – vztah pro výpočet, jednotkový vztah, příklad. Účinnost – vztah pro výpočet, ztráty, příklad.
Podpis autora | Mgr. Roman Berka
Podpis ředitele | 

## Slide 3: Výkon
U strojů je důležité znát nejen vykonanou práci, ale také dobu, za kterou se tato práce vykoná.
Dva stroje se porovnávají pomocí práce vykonané za stejný čas.
Srovnání umožňuje provést fyzikální veličina výkon.
Výkon se značí P.

## Slide 4
Výkon (P), se vypočítá jako podíl práce (W) a doby (t), potřebné k vykonání této práce.
Jednotka výkonu [P] = W (watt)
Jeden watt je výkon, při němž se porovnává vykonaná práce jednoho joulu za jednu sekundu.

## Slide 5
Ze vztahu pro výkon
lze vypočítat mechanickou práci
Jednotkou práce vypočítané z výkonu je watt sekunda (W.s)

## Slide 6: Příklad: Motor má výkon 5 kW. Jakou práci motor vykoná za půl hodiny?
P = 5 kW = 5 000 W
t = 30 min = 1 800 s
W = x J
W = P t
W = 5 000 W . 1 800 s
W = 9 000 000 J = 9 000 000 Ws = 2,5 kWh

## Slide 7: Účinnost
Účinnost se značí η (řecké éta)
Účinnost vyjadřuje poměr mezi užitečným výkonem (výkonem) Pv a dodaným výkonem (příkonem) Pp.
Účinnost lze vyjádřit v procentech.

## Slide 8: Příklad: Jakou účinnost měl stroj, který při příkonu 2 kW pracoval s výkonem 1 800 W?
Pp = 2 kW = 2 000 W
Pv = 1 800 W
η = x %

## Slide 9: Zdroje.
ŘEŠÁTKO, Miloš, Ivo VOLF a Jaroslav PITNER. Fyzika A: pro SOU. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství Praha, 1984. 224 s. ISBN 14-462-84.