## Slide 1: Mechanická energie – příklady k procvičení.
VY_32_INOVACE_017_Fyzika
Autor: Mgr. Roman Berka

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0033
Název šablony klíčové aktivity | IIII / 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Název výukového materiálu | Mechanická energie – příklady k procvičení.
Označení | VY_32_INOVACE_017_Fyzika
Vzdělávací obor | 23-52-H/01 Nástrojař, 23-56-H/01 Obráběč kovů, 26-51-H/01 Elektrikář, 41-51-H/01 Zemědělec – farmář, 41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář, 41-55-H/01Opravář zemědělských strojů.
Tematický okruh | Fyzikální vzdělávání
Ročník | 1.
Autor | Mgr. Roman Berka
Datum ověření | 10. 12. 2013
Anotace / metodický popis | Příklady k doplnění základního učiva mechanická energie a k procvičování.
Podpis autora | Mgr. Roman Berka
Podpis ředitele | 

## Slide 3: Zadání
Jaká práce je třeba k vytažení 58 mm hřebíku průměrnou silou 350 N?
Jakou práci vykonal jeřáb při velmi pomalém zvedání panelu o tíze 3 kN ze země do výše 5 m?
Jakou hmotnost mělo těleso, na jehož zdvihnutí do výše 12 m bylo třeba vykonat práci 2 400 J?
Jakou kinetickou energii má raketa o hmotnosti 100 t, pohybuje-li se rychlostí 11,5 km/s?
Určete potenciální tíhovou energii těžní klece o hmotnosti 2 000 kg vzhledem ke dnu těžní jámy hluboké 850 m, je-li klec na povrchu.

## Slide 4
Tíha automobilu, který jede rychlostí 54 km/h, je 20 kN. Jaká je jeho kinetická energie?
Do jaké výše zdvihl jeřáb za 2 min břemeno o tíze 900 N při výkonu 112,5 W?
Určete účinnost jeřábu, který zvedne nosník o hmotnosti 1 000 kg do výše 5 m za 20 s. Elektromotor jeřábu má příkon 3 kW.
Beran na zatloukání kůlů do země má hmotnost 400 kg. Z jaké výšky spadl beran, jestliže po jeho dopadu pronikl kůl do hloubky 80 cm? Průměrná odporová síla půdy je 12 kN.

## Slide 5: Řešení 1. Jaká práce je třeba k vytažení 58 mm hřebíku průměrnou silou 350 N?
F = 350 N
s = 58 mm = 0,058m
W = x J
W = Fs
W = 350 N . 0,058 m
W = 20,3 J

## Slide 6: 2. Jakou práci vykonal jeřáb při velmi pomalém zvedání panelu o tíze 3 kN ze země do výše 5 m?
G = 3 kN = 3000 N
h = 5 m
W = x J
W = Gh
W = 3000 N . 5 m
W = 15 000 J = 15 kJ

## Slide 7: 3. Jakou hmotnost mělo těleso, na jehož zdvihnutí do výše 12 m bylo třeba vykonat práci 2 400 J?
h = 12 m
W = 2 400 J
m = x kg

## Slide 8: 4. Jakou kinetickou energii má raketa o hmotnosti 100 t, pohybuje-li se rychlostí 11,5 km/s?
m = 100 t = 100 000 kg
v = 11,5 km/s = 11 500 m/s
Ek = x J

## Slide 9: 5. Určete potenciální tíhovou energii těžní klece o hmotnosti 2 000 kg vzhledem ke dnu těžní jámy hluboké 850 m, je-li klec na povrchu.
m = 2 000 kg
h = 850 m
Ep = x J

## Slide 10: 6. Tíha automobilu, který jede rychlostí 54 km/h, je 20 kN. Jaká je jeho kinetická energie?
G = 20 kN = 20 000 N
v = 54 km/h = 15 m/s
Ek = x J

## Slide 11: 7. Do jaké výše zdvihl jeřáb za 2 min břemeno o tíze 900 N při výkonu 112,5 W?
G = 900 N
t = 2 min = 120 s
P = 112,5 W
h = x m

## Slide 12: 8. Určete účinnost jeřábu, který zvedne nosník o hmotnosti 1 000 kg do výše 5 m za 20 s. Elektromotor jeřábu má příkon 3 kW.
m = 1 000 kg
h = 5 m
t = 20 s
Pp = 3 kW = 3 000 W
η = x %

## Slide 13: 9. Beran na zatloukání kůlů do země má hmotnost 400 kg. Z jaké výšky spadl beran, jestliže po jeho dopadu pronikl kůl do hloubky 80 cm? Průměrná odporová síla půdy je 12 kN.
m = 400 kg
s = 80 cm = 0,8 m
F = 12 kN = 12 000 N
h = x m

## Slide 14: Zdroje.
ŘEŠÁTKO, Miloš, Ivo VOLF a Jaroslav PITNER. Fyzika A: pro SOU. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství Praha, 1984. 224 s. ISBN 14-462-84.
LEPIL, Oldřich, Milan BEDNAŘÍK a Miroslava ŠIROKÁ. Fyzika: Sbírka úloh pro střední školy. 2. vydání. Praha: Prometheus, 2001. 269 s. ISBN 80-7196-202-X.