## Slide 1: Proudění tekutiny.
VY_32_INOVACE_020_Fyzika
Autor: Mgr. Roman Berka

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0033
Název šablony klíčové aktivity | IIII / 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Název výukového materiálu | Proudění tekutiny
Označení | VY_32_INOVACE_020_Fyzika
Vzdělávací obor | 23-52-H/01 Nástrojař, 23-56-H/01 Obráběč kovů, 26-51-H/01 Elektrikář, 41-51-H/01 Zemědělec – farmář, 41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář, 41-55-H/01Opravář zemědělských strojů.
Tematický okruh | Fyzikální vzdělávání
Ročník | 1.
Autor | Mgr. Roman Berka
Datum ověření | 10. 2. 2014
Anotace / metodický popis | Proudnice, ustálené proudění kapaliny, objemový průtok, rovnice kontinuity, hydrodynamické paradoxon, proudění reálných kapalin.
Podpis autora | Mgr. Roman Berka
Podpis ředitele | 

## Slide 3: Proudění tekutiny.
Proudění – je usměrněný pohyb tekutin.
Dynamika tekutin – zkoumá příčiny proudění tekutin.
Proudnice – používá se při popisu proudění tekutiny a vyznačuje trajektorii, po které se přemisťuje velmi malý objem kapaliny.
Ustálené proudění kapaliny – je proudění ideální kapaliny, při kterém zůstává v libovolném průřezu potrubí rychlost i tlak kapaliny stálý.

## Slide 4
Objemový průtok při ustáleném proudění.
S – kruhový průřez potrubí, [S] = m2
Δl – dráha, kterou urazí kapalina za čas Δt při rychlosti kapaliny v, [l] = m
Δt – čas, [t] = s
v – rychlost kapaliny, [v] = m/s
ΔV – objem kapaliny, který proteče průřezem potrubí S za čas Δt, [V] = m3

## Slide 5
Objemový průtok QV
[Qv] = m3/s

## Slide 6
Příklad:
Potrubím o obsahu kolmého průřezu 50 cm2 proteče za dobu 5 minut 1500 l vody. Vypočítejte
a) objemový průtok vody,
b) velikost rychlosti proudící vody.

## Slide 7
Řešení:
S = 50 cm2 = 0,005 m2
t = 5 min = 300 s
V = 1500 l = 1,5 m3
Qv = x m3/s
v = y m/s

## Slide 8
Rovnice kontinuity (spojitosti).
Při ustáleném proudění ideální kapaliny je objemový průtok v každém průřezu spojité trubice stálý.

## Slide 9
Příklad:
Obsah kolmého řezu trubice se zužuje ze 120 cm2 na 20 cm2. Širší částí trubice protéká voda rychlostí 0,5 m/s. Jak velkou rychlostí proudí voda zúženou částí trubice?

## Slide 10
Řešení:
S1= 120 cm2 = 0,012 m2
S2= 20 cm2 = 0,002 m2
v1=0,5 m/s
v2= x m/s

## Slide 11
Hydrodynamické paradoxon.
Je jev v kapalině, při němž v užší trubici s větší rychlostí je menší tlak.
Proudění reálných kapalin:
a) laminární,
b) turbulentní (v tekutině vznikají víry).

## Slide 12: Zdroje.
ŘEŠÁTKO, Miloš, Ivo VOLF a Jaroslav PITNER. Fyzika A: pro SOU. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství Praha, 1984. 224 s. ISBN 14-462-84.
ŠTOLL, Ivan. Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU. 1. vydání. Praha: Prometheus, 2001. 259 s. ISBN 80-7196-223-6.
LEPIL, Oldřich, Milan BEDNAŘÍK a Miroslava ŠIROKÁ. Fyzika: Sbírka úloh pro střední školy. 2. vydání. Praha: Prometheus, 2001. 269 s. ISBN 80-7196-202-X.