## Slide 1: ÚCHOV DOJNIC - USTÁJENÍ
VY_32_INOVACE_140_Chov_skotu
Autor: Ing. Miroslav Huk

## Slide 2
Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0033
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Chov dojnic - ustájení
Označení | VY_32_INOVACE_021_Chemie
Vzdělávací obor | 41-51-H/01 Zemědělec – farmář
Tematická oblast | Chov zvířat
Ročník | Druhý
Autor | Ing. Miroslav Huk
Datum ověření | 17. 2. 2014 KF 2
Anotace / metodický popis | Ustájení dojnic, požadavky na stájové prostředí, systémy ustájení dojnic.
Podpis autora | Ing. Miroslav Huk
Podpis ředitele | 
Záznamový list výukového materiálu

## Slide 3: Chov skotu – Chov dojnic - ustájení
Ing. Miroslav Huk

## Slide 4: Ustájení dojnic
SOUz Loštice
Ing. Miroslav
<number>
Ustájení dojnic
  Má vytvořit:
    optimální podmínky pro dojnice,
    vhodné pracovní podmínky pro pracovníky,
    příznivě ovlivnit ekonomiku chovu.
Systém ustájení je ovlivněn:
  koncentrací zvířat,
  místními výrobními podmínkami,
  etologií dojnic.
Dostatečné šířkové a délkové rozměry chodeb a
boxů dávají celkový půdorys stáje a významně se podílí
na pohodě ve stádě dojnic.

## Slide 5: Ustájení dojnic
SOUz Loštice
Ing. Miroslav
<number>
Nejvíce osvědčený systém ustájení z hlediska pohody zvířat je suché lože a individuelní klid k odpočinku.
Rozměry boxu jsou odvozeny od tělesného rámce zvířete a umožňují pohodlné vstávání (až 3,5 metru prostor).
Lože jsou hluboce stlaná.

## Slide 6: Požadavky na stájové prostředí
SOUz Loštice
Ing. Miroslav
<number>
Požadavky na stájové prostředí
  Teplota
    Je ovlivněna vnější teplotou, systémem ustájení, typem stavby, hustotou obsazení apod.
    Optimální teplota při vazném ustájení je 10-12 oC, při volném ustájení 6-10 oC.
    V létě teploty vyšší než 25 oC negativně působí na užitkovost.
    Dojnice mají dobrou termoregulační činnost směrem k teplotám nižším.
  Relativní vlhkost
    50-70 % bez ohledu na ustájení.
    Vysoká vlhkost ve spojení s vyšší teplotou negativně ovlivňuje užitkovost a zdravotní stav dojnic.
    Nebezpečí – zima, kdy se nevětrá ve snaze zvýšit teplotu ve stáji.
  Koncentrace plynů
    Maximální přípustné koncentrace plynů v zóně zvířat:
      0,200 % CO2,
      0,002 % NH3,
      0,001 % H2S.

## Slide 7: Požadavky na stájové prostředí
  Rychlost proudění vzduchu
    Zima 0,25 m.s-1,léto 0,50 m.s-1 (bez ohledu na ustájení).
    Dojnice by neměly být v průvanu !!!
  Světlo
    Sluneční světlo působí příznivě na dojnice.
SOUz Loštice
Ing. Miroslav
<number>

## Slide 8: Systémy ustájení dojnic
SOUz Loštice
Ing. Miroslav
<number>
Systémy ustájení dojnic
  Vazné ustájení
    Je v našich chovech nejrozšířenější.
    Podle délky stání rozeznáváme:
      Dlouhé stání
        délka 270-280 cm (porodny, starší stáje),
        spotřeba podestýlky asi 6 kg.
        Nelze využít bezstelivový provoz.
      Střední stání
        délka 200-230 cm, šířka110-120 cm,
        nejčastěji používaný vazný způsob ustájení.
        Poskytuje pohodlné stání i odpočinek při řetězovém vázání.
        Spotřeba podestýlky asi 4 kg, nelze využít bezstelivový provoz.
      Krátké stání
        délka 160-180 cm,
        nevhodné, způsobuje zdravotní problémy končetin.
        Spotřeba podestýlky asi 2 kg.

## Slide 9: Systémy ustájení dojnic
  Výhody vazného ustájení
    přehled o jednotlivých dojnicích,
    klid ve stáji,
    možnost individuální péče,
    méně častá poranění.
  Nevýhody vazného ustájení
    větší pracnost,
    menší chovný komfort zvířat,
    nižší produktivita práce.
SOUz Loštice
Ing. Miroslav
<number>

## Slide 10: Systémy ustájení dojnic
  Volné ustájení
    Nejrozšířenější technologie chovu ve všech typech
      boxové,
      na hluboké podestýlce
      ploché přistýlané.
    Při volném ustájení je důležitá návaznost ustájovacích prostor na dojírnu.
  Výhody volného ustájení
    nižší náročnost na práci,
    čistší zvířata,
    lepší zdravotní stav dojnic,
    dosahování lepších reprodukčních ukazatelů.
  Nevýhody volného ustájení
    menší přehlednost o jednotlivých dojnicích,
    větší zastavěná plocha,
    snadnější šíření nemocí,
    větší možnost poranění zvířat.
SOUz Loštice
Ing. Miroslav
<number>

## Slide 11: Systémy ustájení dojnic
Odklízení exkrementů ze stájí pro chov skotu
  Strojní vybavení pro odklízení exkrementů ze stlaných objektů
    oběžný shrnovač
      nejrozšířenější prostředek pro manipulaci s chlévskou mrvou,
    vratný shrnovač
      používá se zejména ve stájích s lichým počtem stání, nebo jako vrstviče mrvy na statkových hnojištích,
      rozdělují se na horizontální nebo vertikální,
    shrnovací lopata
      čelní ,
      šípová.
SOUz Loštice
Ing. Miroslav
<number>

## Slide 12: Systémy ustájení dojnic
  Odklízení kejdy (hydromechanické způsoby)
    Tekuté výkaly
      jsou produktem bezstelivových technologií, které obvykle snižují potřebu lidské práce ve stájích ve srovnání s tra­dičním stelivovým provozem.
  Základní hydraulické systémy k odklízení výkalů
    Přeronové kanály
      Zařízením pro hydraulické kon­tinuální odklízení výkalů z podrostových kanálů.
      Při uvádění přeronového kanálu do provozu se naplní prostor pod jízkem vodou.
      Výkaly skotu plavou po hladině a přepadávají (přeronují přes jízek).
    Jímkové kanály
      Jsou stájové podroštové prostory, kde se tekutý hnůj soustřeďuje po stanovenou dobu.
      Po jejím uply­nutí a naplnění kanálu se tekutina vypouští vytažením hradítka na konci kanálu.
SOUz Loštice
Ing. Miroslav
<number>

## Slide 13: Systémy ustájení dojnic
  Podroštové komorové jímky
    Slouží ke shromažďování kejdy pod stájemi mladého skotu s celoroštovými kotci.
    Jím­ky jsou děleny přepážkami na samostatné, nepropojené ko­mory, které jsou vyvedeny v celé délce nebo vybíracími šach­tami na vnější stranu podélných stěn stájí.
    Tyto jímky jsou stájové podroštové prostory, které slouží pro dlouhodobé skladování tekutého hnoje (6 měsíců).
    Tekutý hnůj se homogenizuje až před vyskladněním podrostové jím­ky buď mechanickým nebo hydraulickým způsobem.
Plochy a prostory pro skladování slamnatých a tekutých exkrementů
  Chlévská mrva
    Po mechanizovaném odklizu ze stáje se chlévská mrva skladuje na hnojišti u stáje nebo při denním odvozu na polním hnojišti.
    Hlavním cílem je uskladnit na co nejmenší ploše co největší množství.
    Během skladování vzniká hnojůvka.
SOUz Loštice
Ing. Miroslav
<number>

## Slide 14: Systémy ustájení dojnic
  Tekuté výkaly
    Skladování výkalů je nutné pro aerobní nebo anaerobní přeměnu výkalů na tekutý hnůj – zrání.
    Uskladnění v období, které je nevhodné pro přímou aplikaci (vegetační období).
    K uskladnění se používají:
      jímky (podzemní skladovací prostory),
      nádrže (nadzemní skladovací prostory).
SOUz Loštice
Ing. Miroslav
<number>

## Slide 15: Systémy ustájení dojnic
Ošetřování dojnic
  Patří sem:
    čištění srsti a kůže,
    ošetřování paznehtů,
    odrohovaní,
    sledování zdravotního stavu,
    hlídání říje,
    sledování březosti,
    pomoc při
      inseminaci,
      veterinárních zákrocích,
      porodech,
    dojení,
    ochrana proti vzájemnému odsávání mléka,
    klidné zacházení.
Tyto činnosti tvoří nejvyšší procento z nákladů na chov dojnic.
SOUz Loštice
Ing. Miroslav
<number>

## Slide 16: Použité zdroje
SOUz Loštice
Ing. Miroslav
<number>
MIŠKOVSKÝ, DOC. ING. CSC.,Zdeněk. Chov zvířat 2. Vydání první. Praha: CREDIT – vydavatelství a agentura, 1995. 249 s. ISBN 80-901645-4-4.
SAMBRAUS, Hans Hinrich. Atlas plemen hospodářských zvířat. Vydání první. Praha: Nakladatelství Brázda, s. r. o.,, 2006. 296 s. ISBN 80-209-0344-5.
VARGA, ING., Stanislav; KREJČÍ, ING., Vladimír. Zemědělská výroba II.Vydání druhé. Praha: Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství České republiky, 1995. 236 s. ISBN 80-7105-092-X.
VARGA, ING., Stanislav; KREJČÍ, ING., Vladimír. Zemědělská výroba II.Vydání druhé. Praha: Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství České republiky, 1986. 296 s. ISBN 80-7105-019-9.
BURDA, František. Zemědělské výrobky 2 – živočišné výrobky.Vydání první. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1995. 236 s. ISBN 07-000-86.
http://www.delavalczech.cz [online].
http://www.cestrfull.cz/?p=33 [online].