## Slide 1: Závity a pojištění spojů
VY_32_INOVACE_05_Zavity_pojisteni_spoju
Autor: ing. Antónia Králová

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Závity a pojištění spojů
Označení | VY_32_INOVACE_05_Zavity_pojisteni_spoju
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač, Obráběč kovů, Nástrojař
Tematický okruh | Strojnictví I
Ročník | První
Autor | Ing. Antónia Králová
Datum ověření | 30. 10. 2012
Anotace / metodický popis | Výukový list vhodný pro žáky prvních ročníků. Učební text zahrnuje problematiku pojištění šroubových spojů a druhy závitů.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3: Závity
Metrický – s hrubou roztečí (M d; př. M 20)
s jemnou roztečí (M d x P; př. M 20 x 1,5)
Palcový – Whitworthův (W d“; př. W ¾“)
trubkový válcový (G d“; př. G ¾“)
trubkový kuželový (KG d“; př. KG 1“)

## Slide 4
Lichoběžníkový – rovnoramenný
jednochodý(Tr d x P; př. Tr 40 x 6)
několikachodý (Tr d x Ph(P); př. Tr 40 x 12(6))
- nerovnoramenný (S d x P; př. S 40 x 6)
Oblý (Rd d; př.Rd 30)

## Slide 5
Závit je funkční část šroubu a matice. Základní druhy závitu jsou pravý a levý.
Nejrozšířenější je metrický závit s profilem rovnostranného trojúhelníka s vrcholovým úhlem 60°. Označuje se písmenem M, k němuž se připisují rozměry velkého průměru „d“ v milimetrech.
Whitworthův závit se používá při spojování trubek. Má profil rovnoramenného trojúhelníka s vrcholovým úhlem 55°. K značce W se připisuje velký průměr závitu v palcích.
Trubkový závit má stejný profil jako W. K písmenu G se připisuje
přibližná velikost vnitřního průměru trubky.

## Slide 6
Lichoběžníkový závit rovnoramenný s vrcholovým úhlem 30° je závit pro pohybové šrouby. K značce Tr se připisuje velký průměr závitu násobený stoupáním v mm. Osová síla může působit v obou směrech.
Lichoběžníkový závit nerovnoramenný se používá tam, kde tlaková síla působí v jednom smyslu. Označuje se např. S 70 x 10.
Oblý závit je vhodný pro šrouby, které jsou vystaveny nárazům, prašnému prostředí a povětrnostním vlivům. Označuje se Rd 32.

## Slide 7: Pojištění šroubových spojů.
Všechny závity u spojovacích šroubů jsou samosvorné - za běžných okolností (bez dynamického zatížení, chvění, ...) se nemůže povolit. Ale šroubová spojení v provozu jsou vystavená otřesům a vibracím a proto musí být zajištěná proti uvolnění.
Rozeznáváme pojištění:
Silovým stykem – pružnou podložkou, vějířovitou podložkou,
kontra maticí (pojistná matice)
Tvarovým stykem – korunkovou maticí se závlačkou, pomocí
tvarových podložek, zajištění drátem,
svrtáním
Materiálovým stykem – pomocí svařování nebo pájení

## Slide 10: Seznam literatury a zdroje
http://0205.cepac.cz/Screens/ContentProvider.aspx/PuDq39449VmSHWesyzhwTo1osxy2-azx5Y8INT-8jU01/M0006_spojovaci_soucasti/distancni_text/menu/index.htm
Obrázky ze strany 8 a 9 použity z vlastních zdrojů.
Strojnictví I – J. Doleček, Z. Holoubek
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a pro vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.