## Slide 1: Kolíky a čepy
VY_32_INOVACE_08_Koliky_cepy
Autor: ing. Antónia Králová

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Kolíky a čepy
Označení | VY_32_INOVACE_08_Koliky_cepy
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač, Obráběč kovů, Nástrojař
Tematický okruh | Strojnictví I
Ročník | První
Autor | Ing. Antónia Králová
Datum ověření | 27. 11. 2012
Anotace / metodický popis | Výukový list vhodný pro žáky prvních ročníků. Učební text zahrnuje problematiku rozebíratelných spojů – kolíků a čepů.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3: Kolíkové spoje.
Jedná se o jeden z nejjednodušších způsobů spojení pomocí tvarového styku. Kolík má tvar válcovitého nebo kuželovitého tělesa, který je vložen do otvoru spojovaných součástí přesně vyrobeného.
Rozdělení kolíků:
Válcové
Kuželové

## Slide 4
Pružné
Rýhované
Hřeby
Kolíky se nejčastěji používají ke spojení dvou, popřípadě i více částí, nebo k zajištění přesné vzájemné polohy spojovaných součástí.

## Slide 5
Typické příklady použití kolíkových spojů:
Spoj nebo upevnění dvou součástí
-příčné spojení
-podélné spojení

## Slide 6
Přesné vzájemné vymezení polohy 2 součástí
Pojištění strojních součástí proti přetížení

## Slide 7: Čepové spoje.
Na první pohled vypadá čepový spoj stejně jak spoj kolíkový. Princip spojení je shodný s kolíkem, ale je zde jeden podstatný rozdíl. Zatímco kolíky slouží pouze ke spojení součástí, čepové spoje umožňují vzájemný pohyb těchto součástí. Čep je tedy alespoň v jedné součásti uložen s vůlí. Protože uložení čepu je hybné, musí být čepy pojištěny proti axiálnímu pohybu, tedy proti vypadnutí ze součásti.
Rozdělení čepů:
Čepy s hlavou (bez děr nebo s dírami)
Čepy bez hlavy (bez děr nebo s dírami)

## Slide 10: Čep bez hlavy (bez děr)

## Slide 12: Seznam literatury a zdrojů
http://0205.cepac.cz/Screens/ContentProvider.aspx/PuDq39449VmSHWesyzhwTo1osxy2-azx5Y8INT-8jU01/M0006_spojovaci_soucasti/distancni_text/menu/index.htm
Obrázky ze strany 8, 9, 10, 11 použity z vlastních zdrojů.
Strojnictví I – J. Doleček, Z. Holoubek
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a pro vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.