## Slide 1: Pojištění spojů - procvičování
VY_32_INOVACE_10_Pojisteni_spoju_procvicovani
Autor: ing. Antónia Králová

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Pojištění spojů - procvičování
Označení | VY_32_INOVACE_10_Pojisteni_spoju_procvicovani
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač, Obráběč kovů, Nástrojař
Tematický okruh | Strojnictví I
Ročník | První
Autor | Ing. Antónia Králová
Datum ověření | 15. 10. 2012
Anotace / metodický popis | Výukový list vhodný pro žáky prvních ročníků. Učební text zahrnuje problematiku rozebíratelných spojů, a jejich pojištěním.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3: Pojištění šroubových spojů.
Co znamená, když se řekne, že závity u šroubů jsou vždy samosvorné - ……………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

## Slide 4
Šrouby jsou samosvorné - za běžných okolností (bez dynamického zatížení, chvění, ...) se nemůže povolit. Ale šroubová spojení v provozu jsou vystavená otřesům a vibracím a proto musí být zajištěná proti uvolnění.

## Slide 5: DRUHY POJIŠTĚNÍ
Rozeznáváme pojištění:
A/
S……….... STYKEM – pomocí …………….. , ……………………
podložky a nebo pomocí……………………… matice.

## Slide 6
Silovým stykem – pružnou podložkou, vějířovitou podložkou nebo kontra maticí (pojistná matice)

## Slide 7: DRUHY POJIŠTĚNÍ
Rozeznáváme pojištění:
B/
T…………. STYKEM – korunkovou maticí se …………………. , pomocí tvarových ……………………, zajištění d………………,
a nebo pomocí s…………………… .

## Slide 8
Tvarovým stykem – korunkovou maticí se závlačkou, pomocí tvarových podložek, zajištění drátem, svrtáním

## Slide 9: DRUHY POJIŠTĚNÍ
Rozeznáváme pojištění:
C/
M…..…………. STYKEM – pomocí …………………………….., nebo …………………………………

## Slide 10
Materiálovým stykem – pomocí svařování nebo pájení

## Slide 11: Na závěr několik běžně používaných technických nákresů, různých druhů pojištění (včetně průřezů)

## Slide 14: Seznam literatury a zdrojů
Použité materiály – kliparty MS Word licence školy
Obrázky ze stran 12, 13 z vlastního zdroje
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a pro vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.