## Slide 1: Spojení hřídele s nábojem
VY_32_INOVACE_11_Hridel_naboj
Autor: ing. Antónia Králová

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace ICT (III/2) a zkvalitnění výuky prostřednictvím
Název výukového materiálu | Spojení hřídele s nábojem
Označení | VY_32_INOVACE_11_Hridel_naboj
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač, Obráběč kovů, Nástrojař
Tematický okruh | Strojnictví I
Ročník | První
Autor | Ing. Antónia Králová
Datum ověření | 19. 11. 2012
Anotace / metodický popis | Výukový list vhodný pro žáky prvních ročníků. Učební text zahrnuje problematiku spojení hřídele s nábojem
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3
Spoje hřídele s nábojem jsou rozebíratelné spoje a dělíme je na:
1) Spoje se silovým stykem
2) Spoje s tvarovým stykem
Spoje se silovým stykem:
Svěrné spoje
Tlakové spoje
Spoje s tvarovým stykem:
Perové spoje
Klínové spoje

## Slide 4: Svěrné spoje.
Rozdělení:
Svěrný spoj s děleným nábojem – náboj je rozdělený na
poloviny a je dotlačován na hřídel pomocí šroubů.
Utahováním šroubů vznikají osové síly F0, které způsobují
tlak mezi hřídelí a nábojem.

## Slide 5
2) Svěrný spoj s rozříznutým nábojem – pracuje na stejném
principu, pouze utahovací síla může být menší než u děleného
náboje. Nevýhodou tohoto spojení je nerovnoměrné
přitlačování hřídele k náboji.

## Slide 6
Svěrný spoj s kuželem – velmi pevné spojení.
Fa

## Slide 7: Tlakové spoje.
Tlakové spoje můžou vzniknout třemi způsoby.
První způsob je nalisováním – hřídel se násilím vtlačí do náboje.
Druhý způsob je smrštěním – náboj se nahřeje, tím zvětší svůj rozměr, až do něj můžeme vložit hřídel. Po ochlazení dojde ke smrštění náboje a jeho přitlačení ke hřídeli.
Třetí způsob je roztažením – hřídel se zmrazí, zmenší svůj rozměr, až lze volně vložit do otvoru v náboji. Po vyrovnání teplot dojde ke zvětšení rozměru hřídele a tím k přitlačení k náboji.

## Slide 9: Perové a klínové spoje
Nejčastějším způsobem spojení hřídele s nábojem je použití pera. Je to hranolovitá součást, jejíž konce jsou zaobleny. Pero je vsazeno z ½ své výšky v drážce na hřídeli a druhá ½ výšky pera je v drážce v náboji. Na šířku je pero uloženo v drážce přesně, na výšku a délku je uloženo s vůlí. Pera i rozměry drážek jsou normalizovány.
Obdobným spojením jako perové je klínové spojení. Výškově však klín není v drážce uložen s vůlí, ale jeho dolní a horní plocha mají vůči sobě malý úkos. Díky tomuto úkosu je spojení samosvorné.

## Slide 10: Perový spoj

## Slide 11
Klínový spoj

## Slide 12: Seznam literatury a zdrojů
http://0205.cepac.cz/Screens/ContentProvider.aspx/PuDq39449VmSHWesyzhwTo1osxy2-azx5Y8INT-8jU01/M0006_spojovaci_soucasti/distancni_text/menu/index.htm
Strojnictví I – J. Doleček, Z. Holoubek
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a pro vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.