## Slide 1: Nýtové spoje
VY_32_INOVACE_12_Nytove_spoje
Autor: ing. Antónia Králová

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Nýtové spoje
Označení | VY_32_INOVACE_12_Nytove_spoje
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač, Obráběč kovů, Nástrojař
Tematický okruh | Strojnictví I
Ročník | První
Autor | Ing. Antónia Králová
Datum ověření | 14. 1. 2013
Anotace / metodický popis | Výukový list vhodný pro žáky prvních ročníků. Učební text zahrnuje problematiku nerozebíratelných nýtových spojů.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3
Nerozebíratelné spoje.
Mezi nerozebíratelné spoje patří:
Nýtové spoje
Svarové spoje
Pájené spoje
Lepené spoje

## Slide 4
Nýtové spoje
Přímé nýtování
Nepřímé nýtování

## Slide 5
Přímé nýtování
Přímé nýtování je způsob nýtování, kdy je jako nýt použita část materiálu jednoho ze spojovaných dílů. Tento způsob nýtování se provádí nejčastěji za studena, což vyžaduje použití dobře tvárného materiálu.
U přímého nýtování je na jedné součásti vytvořen "výčnělek", který svými příčnými rozměry odpovídá otvoru v součásti druhé. Po vložení obou součástí do sebe se přečnívající část rozklepe a tím dojde ke spojení.

## Slide 6
Přímé nýtování

## Slide 8
Nepřímé nýtování
Nepřímé nýtování je pomocí nýtů. Ve spojovaných součástech jsou vyrobeny otvory, do kterých se vloží nýt z měkkého materiálu a tento nýt se rozklepe. Aby byl spoj dostatečně pevný, používá se ke spojení současně několik nýtů.
Nejběžnější typy nýtů:
konstrukční nýt
zápustný nýt
kotlový nýt
přesný nýt
dvoudílný nýt
nýt s trnem
výbušný nýt

## Slide 9: Seznam literatury a zdrojů
http://0205.cepac.cz/Screens/ContentProvider.aspx/DNNBRMXVkSI16Ky8ph7atyc3fRPq6qARP4eUQ65IL681/M0006_spojovaci_soucasti/distancni_text/menu/index.htm
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a pro vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.