## Slide 1: Svařování
VY_32_INOVACE_14_Svarovani
Autor: ing. Antónia Králová

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Svařování
Označení | VY_32_INOVACE_14_Svarovani
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač, Obráběč kovů, Nástrojař
Tematický okruh | Strojnictví I
Ročník | První
Autor | Ing. Antónia Králová
Datum ověření | 21. 1. 2013
Anotace / metodický popis | Výukový list vhodný pro žáky prvních ročníků. Učební text zahrnuje problematiku nerozebíratelných svarových spojů.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3
Svařování patří mezi nerozebíratelné spoje. Principem svařování je natavení nebo i roztavení spojovaných součástí a jejich následnému ztuhnutí. Dojde k vzájemnému promísení spojovaných materiálů a po ochlazení a ztuhnutí ke vzniku celistvého materiálu. Protože při provádění spoje pojímá materiál za horka uhlík z ovzduší, nelze svařování provádět u materiálů s vysokým obsahem uhlíku. Dalším nasycením materiálu uhlíkem by vznikla velmi křehká struktura oceli. Vhodnost materiálu pro svařování se nazývá svařitelnost a určuje vhodnost materiálu pro svařování. Pro běžnou orientaci platí u konstrukčních ocelí třídy 10 a 11, že končí-li označení materiálu (dle ČSN) číslicí 3, jedná se o zaručeně svařitelný materiál (např. 11 353, 11 373, 11 523 atd.).

## Slide 4
Základní rozdělení svarových spojů:
Tavné svary – tupé svary (V, U, Y, X……)
– koutové svary
– děrové svary

## Slide 5
Tavné svarové spoje jsou prováděny
- svařovacím plamenem (teplota 2800 – 3200oC),
- elektrickým obloukem o teplotě cca 4000oC
s okamžitým, lokálním natavením
svarových ploch spojovaných součástí
elektronovými a laserovým paprsky
plasmou (koncentrací energie ionizovaných
plynů el.oblouku se zvýší teplota oblouku)

## Slide 6
Tlakové svary – tupé svary
– přeplátované svary

## Slide 8: Seznam literatury a zdrojů
http://0205.cepac.cz/Screens/ContentProvider.aspx/qfK7ibqbF-gw4TvLJyzHVFlW1ouRXIT60SFMtg4V35c1/M0006_spojovaci_soucasti/distancni_text/menu/index.htm
Obrázky ze strany 4, 6,7 - z vlastních zdrojů
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a pro vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.