## Slide 1: Pájení a lepení
VY_32_INOVACE_16_Pajeni_lepeni
Autor: ing. Antónia Králová

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Pájení a lepení
Označení | VY_32_INOVACE_16_Pajeni_lepeni
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač, Obráběč kovů, Nástrojař
Tematický okruh | Strojnictví I
Ročník | První
Autor | Ing. Antónia Králová
Datum ověření | 14. 9. 2012
Anotace / metodický popis | Výukový list vhodný pro žáky prvních ročníků. Učební text zahrnuje problematiku nerozebíratelných pájených a lepených spojů.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3: Pájené spoje.
Pájení je způsob spojování součástí roztaveným pomocným materiálem, tzv. pájky s nižší teplotou tavení než mají spojované součásti, které se při tom neroztaví. Je zvykem rozlišovat pájení na tzv. měkké a tvrdé, podle teploty tavení pájky. Pájky s teplotou tavení do cca 450 °C jsou označovány jako měkké, nad touto teplotou jako tvrdé.
Podmínkou pevného a těsného spojení pájením je mj. dobrá „smáčivost“ základního materiálu roztavenou pájkou. Ta je závislá na čistotě povrchu při teplotě pájení. Potřebná čistota se dosahuje při pájení v běžné atmosféře použitím tzv. tavidel.
Tavidla jsou chemické prostředky, které zabraňují oxidaci pájených ploch a zlepšují smáčivost pájky s povrchem pájených dílů. Nejčastěji používaným tavidlem je kalafuna.

## Slide 4
Měkké pájení.
Základem měkkého pájení je použití cínu. Pro roztavení cínu je potřeba nižší teploty cca 450°C, které lze dosáhnout i elektrickým odporem. Pro měkké pájení se používá tzv. pájecí pistole. Je to zařízení, které elektrickým odporem taví cínovou pájku.
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1jen%C3%AD

## Slide 5
Tvrdé pájení.
Základem tvrdého pájení je měď. K jejímu roztavení potřebujeme vyšší teplou nad 450°C, používá se plamen podobně jako u svařování. Spoj má větší pevnost, ale je víc náročný na výrobu a součásti jsou víc tepelně ovlivněny.
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1jen%C3%AD_a_zp%C5%AFsoby_p%C3%A1jen%C3%AD

## Slide 6: Lepené spoje.
Principem lepení je přilnavost lepidla a spojovaných součástí.
V porovnání se svařováním nebo pájením má lepený spoj určité výhody, ale i nevýhody. Výhodou je např. nulové tepelné namáhání, možnost spojování i nekovových materiálů nebo jednoduchá výroba spoje. Nevýhodou je menší pevnost a těsnost a nevhodnost pro vyšší teploty. Pro dostatečnou pevnost spoje je potřebná dostatečná velká plocha spojovaných materiálů.
Pro lepení se používají jednosložková nebo dvousložková lepidla.

## Slide 7
Příklady lepených spojů:

## Slide 9: Seznam literatury a zdrojů
http://0205.cepac.cz/Screens/ContentProvider.aspx/9WpiO_69t5QQgNBymha8bfHWlJD0LS4jmUkFPwdSbtc1/M0006_spojovaci_soucasti/distancni_text/menu/index.htm
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a pro vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
www.wikipedia.cz