## Slide 1: Potrubí
VY_32_INOVACE_19_Potrubi
Autor: ing. Antónia Králová

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Potrubí
Označení | VY_32_INOVACE_19_Potrubí
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač, Obráběč kovů, Nástrojař
Tematický okruh | Strojnictví I
Ročník | První
Autor | Ing. Antónia Králová
Datum ověření | 21. 9. 2012
Anotace / metodický popis | Výukový list vhodný pro žáky prvních ročníků. Učební text zahrnuje problematiku potrubí a armatur.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3
Potrubí slouží k dopravě tekutých a plynných látek. Skládá se
z hlavních a doplňujících částí.
Hlavní částí potrubí:
trubky
spoje trubek
tvarovky pro změnu směru dopravované látky
tvarovky pro rozdělení nebo spojení proudu doprav. látky
kompenzátory
uložení potrubí
http://www.armaturygroup.cz/CZ/produkty/potrubi-a-prislusenstvi-trubky-priruby-tvarovky-svarence-prefabrikace/

## Slide 4
Doplňující části potrubí:
pojistná zařízení
ochranná zařízení
kontrolní zařízení
měřící zařízení
nátěry a obaly potrubí
tepelná izolace potrubí
www.armaturygroup.cz

## Slide 5
Materiály potrubí:
ocel – spektrum využití je široké
hliník – nosné konstrukce
plasty – používají se pro rozvody vody a odpadů
mosaz – podobně jako hliník a na výrobu spojek a armatur
olovo – z důvodů jedovatosti se už nepoužívá
měď – pro vysokou tepelnou vodivost se využívá v topenářství
sklo – v potravinářském a chemickém průmyslu
litina – pro potrubí velkých průměrů s malými tlaky
beton, kamenina, čedič – doprava odpadních vod

## Slide 6
Druhy spojování trubek:

## Slide 7
Přírubové trubky se používají pro větší průměry potrubí. Přírubový spoj funguje tak, že se mezi čela spojovaných trubek vloží těsnění a toto těsnění se stlačí pomocí utažení šroubů s maticemi vložených do otvorů v přírubách.

## Slide 8
Hrdlové spoje slouží obvykle pro spojování středních velikostí DN a pro dopravu látek s menším přetlakem. Při montáži je z důvodu těsnosti důležitý směr proudění. Ten má být vždy z menšího průměru do trubky, která má rozšířené hrdlo, aby se dopravovaná látka nedostávala hrdlem ven z potrubí. Typickým příkladem používání hrdlových spojů jsou odpadní potrubí.

## Slide 9
Šroubové spoje se používají pro menší průměry potrubí. Principem těchto druhů spojení je převlečená matice, která se utahuje na vnější závit vyrobený na protikusu šroubení. Z důvodu utěsnění spoje se pod převlečnou matici umísťují těsnění. Závitová spojení se často používají z důvodu jejich dobré těsnosti a současně možnosti demontáže potrubí.

## Slide 10: Seznam literatury a zdrojů
http://www.armaturygroup.cz/CZ/produkty/potrubi-a-prislusenstvi-trubky-priruby-tvarovky-svarence-prefabrikace/
http://0205.cepac.cz/Screens/ContentProvider.aspx/XmPWQLbZLf3WBeNdFnOa6wFAwmv8svhtPdDQJiEWMCU1/M0004_potrubi_a_armatury/distancni_text/menu/index.htm
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a pro vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.