## Slide 1: Nekovové materiály
VY_32_INOVACE_32_Nekovové materiály
Autor: ing. Antónia Králová

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Nekovové materiály
Označení | VY_32_INOVACE_32_Nekovové materiály
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač, Obráběč kovů, Nástrojař
Tematický okruh | Strojírenská technologie I.
Ročník | První
Autor | Ing. Antónia Králová
Datum ověření | 7.3.2013
Anotace / metodický popis | Výukový list vhodný pro žáky prvních ročníků. Učební text zahrnuje problematiku nekovových materiálů.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3: Nekovové materiály
Rozdělení nekovových materiálů:
Plasty
Technická pryž
Technická kůže
Technické textilie
Dřevo
Technické sklo
Technická keramika
Brusiva a maziva

## Slide 4: Plasty
V dnešní době jsou plasty materiálem, který má široké využití a je nejdůležitějším z nekovových materiálů. Plasty se svými vlastnostmi podobají přírodním pryskyřicím. Jsou lehké, nekorodují, izolují tepelně i elektricky a jsou snadno zpracovatelné. Vyrábí se synteticky a základní surovinou je ropa a uhlí.
Rozdělují se na termoplasty, reaktoplasty a elastomery.

## Slide 5
Vlastnosti plastů:
Hustota – 900 – 2200 kg/m3
Tepelná odolnost – 60 až 90 °C u termoplastů
100 až 120 °C u reaktopl. a elastomerů
Teplotní roztažnost – 10krát větší než u oceli
Tepelná vodivost – 100 až 200krát menší než u oceli
Chemická odolnost – nekorodují, odolávají chemikáliím
Zpracovatelnost – snadná a levná

## Slide 6: Některé druhy plastů
Polyvinylchlorid (PVC) – pevný, křehký, použitelný do 60 °C
Polyethylen (PE) – odolává kyselinám, zásadám a teplotám
do 75 °C
Polypropylen (PP) – podobný PE, odolává teplotám do 90 °C, vhodný na potrubí a armatury
Polystyren (PS) – tvrdý, křehký, průhledný, odolný teplotám
do 75 °C, je výborný vysokofrekvenční izolátor
Polytetraflourethylen (PTFE, teflon) – pevný, houževnatý, tepelná odolnost -250 do +250 °C
PA, POM,PC, PETP………………..

## Slide 7: Technická pryž
Hlavní surovinou je přírodní kaučuk, získaný z kaučukovníku, jako sražené kaučukové mléko. Vyrábí se vulkanizováním kaučuku, do kterého se přidává vulkanizační činidlo (síra) a další přísady. Vulkanizování je ohřívání na vyšší teplotu.
Použití pryže je široké, ale nejvíce se jí spotřebuje na výrobu pneumatik. Další využití je na výrobu dopravních pásů, různých řemenů, hadic, těsnění, izolací atd.

## Slide 8: Technická kůže
Surovinou pro výrobu technické kůže (usně) je kůže zvířat, hlavně hovězího dobytka.
Surová kůže je tvrdá, lámavá, málo pevná, proto se musí upravit a to vyčiněním. Vyčiněná kůže je pevná, pružná, ohebná a snadno tvárná. Používá se na výrobu různých řemenů, řemínků, těsnění, podložky, membrány atd.

## Slide 9: Technické textilie
Základní surovinou jsou vlákna – rostlinná, živočišná a umělá.
Rostlinná vlákna – len, konopí, lýko, juta, bavlna
Živočišná vlákna – srst savců (různé druhy vlny), bourec morušový (přírodní hedvábí)
Umělá vlákna – silon, nylon, kapron, perlon, atd.

## Slide 10: Dřevo
Je to organická hmota, která se tvoří v kmeni, větvích, kořenech stromů a keřů.
Rozdělení:
Domácí a zdomácnělé (jehličnaté, listnaté)
Cizokrajné (zámořské)

## Slide 11: Brusiva a maziva
Brusiva jsou tvrdé, houževnaté krystalické látky.
Přírodní – leštící růže, pemza, břidlice, pískovec, křemen, smirek, diamant…
Umělé – umělý korund, karbid bóru, sklo...
Druhy maziv:
Rostlinné oleje
Živočišní tuky
Minerální maziva

## Slide 12: Seznam literatury a zdrojů
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a pro vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
Otakar Bothe: Strojírenská technologie I
Obrázky použity z knihovny Klipartu