## Slide 1: Výroba oceli.
VY_32_INOVACE_27_Výroba oceli-procvičovaní
Autor: ing. Antónia Králová

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Výroba oceli-procvičování
Označení | VY_32_INOVACE_27_Výroba oceli-procvičování
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač, Obráběč kovů, Nástrojař
Tematický okruh | Strojírenská technologie I.
Ročník | První
Autor | Ing. Antónia Králová
Datum ověření | 9.11.2012
Anotace / metodický popis | Výukový list vhodný pro žáky prvních ročníků. V tomto výukovém materiálu žáci procvičují své vědomosti o výrobě oceli
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3
Výroba oceli je metalurgický postup získání oceli ze ……………… odstraňováním přebytečného …………. a dalších nežádoucích ……... jako je fosfor a síra a dodáním žádoucích prvků, např. …………., ……….., ………… a dalších. Ocel se vyrábí ve specializovaném hutním provozu, který se nazývá ………….
Výroba oceli – definice
(doplňuj chybějící slova)
metalurgický, surového železa, uhlíku, prvků, fosfor, síra,
manganu, hliníku, křemíku, hutním, ocelárna
Správné odpovědi

## Slide 4
Výroba oceli je metalurgický postup získání oceli ze ……………… odstraňováním přebytečného …………. a dalších nežádoucích ……... jako je fosfor a síra a dodáním žádoucích prvků, např. …………., ……….., ………… a dalších. Ocel se vyrábí ve specializovaném hutním provozu, který se nazývá ………….
Výroba oceli – definice
(doplňuj chybějící slova)
surového železa, uhlíku, prvků,
manganu, hliníku, křemíku, ocelárna

## Slide 5: Výroba oceli
Ocel je veškeré kujné ………………, s obsahem uhlíku maximálně 2%.
Vyrábí se zkujňováním surového železa a z menší části i zpracováním ocelového odpadu.
Princip je v tom, že se tekuté železo musí zbavit přebytečného …………… a to tím, že se tam přivádí ……………... To se v dnešní době děje hlavně v martinských pecích nebo v kyslíkových konvertorech.
Železo
uhlíku
kyslík
(Doplň správně tato 3 slova, správnost kontroluje pedagog)

## Slide 7
Kdysi se na výrobu oceli používal Bessemerův nebo Thomasův konvertor. Základní rozdíl byl v tom, že u Bessemerova konvertoru byla kyselá vyzdívka a u Thomasova byla zásaditá.
U Thomasova pochodu se uvolňovalo potřebné teplo spalováním fosforu, kterého muselo být v surovém železe aspoň 1,7%. Taky se tam přidávalo pálené vápno, aby se vázaly oxid křemičitý a fosforečný. Proces trval 40 – 60 minut.
By Frank Vincentz (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
Pozorně přečti text a odpověz na otázku:
„Jak se jmenuje zařízení na výrobu oceli
a zároveň popiš základní rozdíl BK a TK?“

## Slide 8
U Bessemerova pochodu je hlavním zdrojem
tepla spalování křemíku, kterého musí být
mezi 1 a 2%. Zkujňování probíhá přibližně 15
minut. Bessemerova ocel má podobné
vlastnosti jako Thomasova.
Používá se na výrobu …….., ………., ………., pro mostní ……………, …….. apod. U těchto konvertorů se kyslík přiváděl ze spodu konvertoru ……………. ……….
kolejnic, šroubů, nosníků. ,mostní konstrukce, plechy
děrovaným dnem
SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ

## Slide 9
U Bessemerova pochodu je hlavním zdrojem
tepla spalování křemíku, kterého musí být
mezi 1 a 2%. Zkujňování probíhá přibližně 15
minut. Bessemerova ocel má podobné
vlastnosti jako Thomasova.
Používá se na výrobu kolejnic, šroubů, nosníků, pro mostní konstrukce, plechy apod. U těchto konvertorů se kyslík přiváděl ze spodu konvertoru děrovaným dnem.

## Slide 10
Dalším konvertorem, který se používá už
v dnešní době je ……….. konvertor. Rozdíl
oproti předešlým je v přivádění kyslíku, který
se tady přivádí ……….. Velikost kyslíkových
konvertorů bývá do 300 t vsázky. Doba tavby
je 20 – 40 minut. Největší výhodou u tohoto
způsobu výroby je velmi malý obsah ……… a
………….. Tato výroba je nejvhodnější
k automatizaci.

## Slide 11
Dalším konvertorem, který se používá už
v dnešní době je kyslíkový konvertor. Rozdíl
oproti předešlým je v přivádění kyslíku, který
se tady přivádí shora. Velikost kyslíkových
konvertorů bývá do 300 t vsázky. Doba tavby
je 20 – 40 minut. Největší výhodou u tohoto
způsobu výroby je velmi malý obsah dusíku a
vodíku. Tato výroba je nejvhodnější
k automatizaci.

## Slide 12: Výroba oceli v martinských pecích.
1. Martinská pec pro výrobu oceli je výhodná proto,
že její kapacita je až ……….. tun.
Má plochou nístěj ze ………………….. zdiva.
Ohřívá se pomocí topného ………. nebo spalováním těžkých olejů.
(doplň správná slova)
1 000
žárovzdorného
plynu

## Slide 13
Proces, kde převážnou část vsázky tvoří
ocelový odpad, menší část pevné surové
železo se nazývá ………… ………………
5. Odpadový pochod s tekutým ……………
6. ………… pochod, který je nejvíce rozšířen.
Zkujňování trvá 7 až 12 hodin a kyslík se přivádí
shora jako u kyslíkového konvertoru. Největší
část oceli se vyrábí v martinských pecích.
odpadový pochod
železem
Rudný
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Siemens_Martin_Ofen_Brandenburg.jpg#file

## Slide 14: Seznam literatury a zdrojů
By Frank Vincentz (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Siemens_Martin_Ofen_Brandenburg.jpg#file
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a pro vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
Otakar Bothe: Strojírenská technologie I
Obrázky použity z knihovny Klipartu