## Slide 1: Hliník
VY_32_INOVACE_33_Hliník
Autor: ing. Antónia Králová

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Hliník
Označení | VY_32_INOVACE_33_Hliník
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač, Obráběč kovů, Nástrojař
Tematický okruh | Strojírenská technologie I.
Ročník | První
Autor | Ing. Antónia Králová
Datum ověření | 23.1.2013
Anotace / metodický popis | Výukový list vhodný pro žáky prvních ročníků. Učební text zahrnuje problematiku lehkých neželezných kovů jmenovitě hliníku
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3: Hliník
Hliník - (chemická značka Al, latinsky Aluminium), je velmi lehký kov bělavě šedé barvy, velmi dobrý vodič elektrického proudu, široce používaný v elektrotechnice a ve formě slitin v leteckém průmyslu a mnoha dalších aplikacích.

## Slide 4: Výroba
Hliník je obsažen v mnoha horninách, ale vyrábí se hlavně z bauxitu
Výroba se skládá ze dvou fází a to nejprve se chemickou cestou získá oxid hlinitý AL2 O3 a
z něho pak elektrolýzou vyrobí 99,8% hliník
Pak se hliník odlévá do bloků a ingotů kruhového nebo čtvercového průřezu

## Slide 5: Výskyt v Přírodě
Díky velké reaktivitě hliníku se v přírodě setkáváme prakticky pouze s jeho sloučeninami.
Hliník je třetím nejvíce zastoupeným prvkem v zemské kůře. Jeho aktivita je v mořské vodě a ve vesmíru velmi nízká .
Jiným významným minerálem je kryolit sodný.
Drahé kameny, jejichž základním materiálem je oxid hlinitý se liší příměsí, která způsobuje jejich charakteristické zbarvení. Červený rubín je zbarven příměsí oxidu chromu, modrý safír obsahuje především stopová množství oxidů titanu a železa.

## Slide 6: Základní fyzikálně-chemické vlastnosti
Hustota je 2,7 kg/dm3
Teplota tavení – 660°C
Elektrická vodivost – velmi dobrá
Tepelná vodivost – velmi dobrá
Tvárnost za tepla i za studena – velmi dobrá
Pájitelnost – dobrá
Odolnost proti korozi – velmi dobrá
Hliník a slitiny hliníku jsou velmi dobře svařitelné téměř všemi metodami svařování.

## Slide 7: Slitiny hliníku
Víc než čistého hliníku se pro konstrukční účely používají slitiny hliníku. Oproti hliníku jsou jeho slitiny celkem dobře obrobitelné. Nejznámější a nejrozšířenější slitinou je dural, která obsahuje mimo hliník ještě měď a hořčík. Pokud jsou na materiál kladeny vyšší požadavky např. na pevnost, pak se používá superdural (dural s vyšším obsahem hořčíku).
Slévárenskou slitinou hliníku je silumin.

## Slide 8: Využití.
Hliník nachází uplatnění skoro ve všech odvětvích průmyslu. Používá se na výrobu mincí, na výrobu kuchyňského nádobí, dále na výrobu potravinářské fólie alobalu, ve stavebnictví se využívají hliníkové profily do oken a dveří. Společně se stříbrem se používá jako záznamové médium v CD. Kdysi se používal pro elektrické vodiče, ale protože je křehký, opakovaným ohybem se snadno zlomí a průchodem proudu se zahřívá a zvětšuje svůj objem, proto se k výrobě kabelů již nepoužívá.

## Slide 9: Zdroje : http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlin%C3%ADk Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a pro vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Otakar Bothe: Strojírenská technologie I Obrázky použity z knihovny Klipartu