## Slide 1: Výroba oceli.
VY_32_INOVACE_26_Výroba oceli
Autor: ing. Antónia Králová

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Výroba oceli
Označení | VY_32_INOVACE_26_Výroba oceli
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač, Obráběč kovů, Nástrojař
Tematický okruh | Strojírenská technologie I.
Ročník | První
Autor | Ing. Antónia Králová
Datum ověření | 29.10.2012
Anotace / metodický popis | Výukový list vhodný pro žáky prvních ročníků. Učební text zahrnuje problematiku výroby oceli v konvertorech i Martinských pecích.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3: Výroba oceli.
Ocel je veškeré kujné železo, s obsahem uhlíku maximálně 2%.
Vyrábí se zkujňováním surového železa a z menší části i zpracováním ocelového odpadu.
Princip je v tom, že se tekuté železo musí zbavit přebytečného uhlíku a to tím, že se tam přivádí kyslík. To se v dnešní době děje hlavně v martinských pecích nebo v kyslíkových konvertorech.

## Slide 4
Kdysi se na výrobu oceli používal Bessemerův
nebo Thomasův konvertor. Základní rozdíl byl
v tom, že u Bessemerova konvertoru byla
kyselá vyzdívka a u Thomasova byla zásaditá.
U Thomasova pochodu se uvolňovalo potřebné
teplo spalováním fosforu, kterého muselo být
v surovém železe aspoň 1,7%. Taky se tam
přidávalo pálené váno, aby se vázaly oxid
křemičitý a fosforečný. Proces trval 40 – 60 minut.

## Slide 5
U Bessemerova pochodu je hlavním zdrojem
tepla spalování křemíku, kterého musí být
mezi 1 a 2%. Zkujňování probíhá přibližně 15
minut. Bessemerova ocel má podobné
vlastnosti jako Thomasova.
Používá se na výrobu kolejnic, šroubů, nosníků
pro mostní konstrukce, plechy apod. U těchto
konvertorů se kyslík přiváděl ze spodu
konvertoru děrovaným dnem.

## Slide 6
Konvertor je hruškovitá nádoba z ocelového
plechu sklopná kolem vodorovné osy.
V konvertorech se zpracovává výhradně tekuté
surové železo z vysoké pece.

## Slide 7
Dalším konvertorem, který se používá už
v dnešní době je kyslíkový konvertor. Rozdíl
oproti předešlým je v přivádění kyslíku, který
se tady přivádí shora. Velikost kyslíkových
konvertorů bývá do 300 t vsázky. Doba tavby
je 20 – 40 minut. Největší výhodou u tohoto
způsobu výroby je velmi malý obsah dusíku a
vodíku. Tato výroba je nejvhodnější
k automatizaci.

## Slide 8: Výroba oceli v martinských pecích.
Martinská pec pro výrob u oceli výhodná proto, že její kapacita je až 1000 tun. Má plochou nístěj ze žárovzdorného zdiva. Ohřívá se pomocí topného plynu nebo spalováním těžkých olejů.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Siemensova-Martinova_pec

## Slide 9
Podle druhu vsázky rozlišujeme tyto pochody:
Odpadový pochod, kde převážnou část
vsázky tvoří ocelový odpad, menší část
pevné surové železo
Odpadový pochod s tekutým železem
Rudný pochod, který je nejvíce rozšířen.
Zkujňování trvá 7 až 12 hodin a kyslík se přivádí
shora jako u kyslíkového konvertoru. Největší
část oceli se vyrábí v martinských pecích.

## Slide 10: Seznam literatury a zdrojů
http://cs.wikipedia.org/wiki/Siemensova-Martinova_pec
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a pro vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
Otakar Bothe: Strojírenská technologie I
Obrázky použity z knihovny Klipartu