## Slide 1: Neželezné kovy
VY_32_INOVACE_31_Neželezné kovy
Autor: ing. Antónia Králová

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Neželezné kovy
Označení | VY_32_INOVACE_31_Neželezné kovy
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač, Obráběč kovů, Nástrojař
Tematický okruh | Strojírenská technologie I.
Ročník | První
Autor | Ing. Antónia Králová
Datum ověření | 21.1.2013
Anotace / metodický popis | Výukový list vhodný pro žáky prvních ročníků. Učební text zahrnuje problematiku rozdělení a označování neželezných kovů.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3: Neželezné kovy
Neželezné kov se rozdělují na:
Lehké kovy – hliník, hořčík, titan a jejich slitiny
Těžké kovy – měď, nikl, kobalt, zinek, olovo, wolfram, molybden, zlato, stříbro, platina a jejich slitiny atd.

## Slide 4
Kromě uvedených skupin jsou ještě zvláštní skupiny:
Radioaktivní kovy – uran, plutonium, thorium
Polovodiče – germanium, křemík
Kovy vzácných zemin – cer, latham, neodym….
Stopové kovy – galium, indium, thalium….
Sem patří i vápník, sodík, draslík aj., které se používají pro speciální účely.

## Slide 5: Označování oceli
Neželezné kovy se označují podle ČSN číselnými značkami. Základní značka je šestimístná plus dvě doplňkové číslice.
První dvojčíslí je 42 a označuje hutní skupinu. Třetí číslice udává zda jde o lehký nebo těžký kov. Pokud je to 3, tak jde o těžký kov, pokud je to číslo 4, tak je to kov lehký. Čtvrtá číslice vyjadřuje jestli je to výrobek tvářený nebo slévárenský. Pátá a šestá číslice určuje přesně druh kovu nebo slitiny. Doplňkové dvojčíslí určuje tepelné zpracování.

## Slide 6
42 x x x x . x x
Třída norem
Těžké kovy - 3
Lehké kovy - 4
Tvářené výrobky
(0, 2, 4, 6, 8)
Slévárenské výrobky
(1, 3, 5, 7, 9)
Určuje přesně kov
Pořadová číslice
Tepelné zpracování

## Slide 7: Seznam literatury a zdrojů
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a pro vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
Otakar Bothe: Strojírenská technologie I
Obrázky použity z knihovny Klipartu