## Slide 1: Označování oceli
VY_32_INOVACE_28_Označování oceli
Autor: ing. Antónia Králová

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Označování oceli
Označení | VY_32_INOVACE_28_Označování oceli
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač, Obráběč kovů, Nástrojař
Tematický okruh | Strojírenská technologie I.
Ročník | První
Autor | Ing. Antónia Králová
Datum ověření | 15.11.2012
Anotace / metodický popis | Výukový list vhodný pro žáky prvních ročníků. Učební text zahrnuje problematiku rozdělení a označování oceli.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3: Rozdělení oceli.
Vyrobená ocel se odlévá do kovových forem tzv. kokil kde tuhne na ingoty. Tyto se pak používají k dalšímu zpracování ve válcovnách a kovárnách. Dále se ocel odlévá ve slévárnách do pískových a jiných forem na odlitky.

## Slide 4
Ocel se rozděluje z více hledisek. Podle
chemického složení se dělí na uhlíkové a slitinové.
Uhlíková ocel má obsah uhlíku méně než 2%.
Slitinová (legovaná) ocel obsahuje ještě další
prvky.
Podle použití se dělí na konstrukční a nástrojové.
Konstrukční oceli obsahují maximálně 0,8% C.
Nástrojové oceli obsahují uhlíku od 0,8 do 2%.

## Slide 5
OCELI
k tváření
na odlitky
konstrukční
nástrojové
uhlíkové
slitinové
obvyklých jakostí
ušlechtilé
uhlíkové
slitinové
uhlíkové
slitinové

## Slide 6: Označování oceli
Konstrukční oceli – třída oceli od 10 – 17.
Z toho obvyklých jakostí jsou třídy 10 a 11,
ušlechtilé uhlíkové jsou tř. 12 a ušlechtilé
slitinové tř. 13 až 17.
Nástrojové oceli jak uhlíkové tak i slitinové
mají označení třídy 19.
Oceli na odlitky uhlíkové se označují 42 26 a
slitinové 42 27-29.

## Slide 7
Oceli se označují na výkresech číselnými
značkami podle ČSN. Táto značka se skládá
ze základní značky a to z pětimístného čísla
a doplňkového čísla. První číslice je 1 a určuje,
že je to ocel k tváření. První dvě číslice určují
třídu oceli.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

## Slide 8
1x xxx . xx
Třída oceli
1 - ocel
Základní
značka
Jakost
Různé
Doplňkové
číslice

## Slide 9
Ocel třídy 10 a 11 jsou určené pro konstrukční
součásti jako jsou šrouby, drobné součástí,
plechy, čepy, ozubená kola, pro svařované
méně namáhané konstrukce atd.
Oceli třídy 12 až 16 se používají vždy ve stavu
tepelně zpracovaném. Jsou to oceli ušlechtilé
a nízkolegované to znamená, že se do nich
přidávají různé legující prvky např. Mn, Si, Cr,
Al, Mo, V, W, Ni a jiné. Používají se na výrobu
pružin, součásti ložisek, vysokotlaké kotle,
součásti parních turbín atd.

## Slide 10
Oceli třídy 17 jsou vysokolegované. Jsou to
oceli korozivzdorné a žárovzdorné. Z těchto
ocelí se vyrábí různé součásti a armatury
průmyslových pecí, parních kotlů apod.
Oceli třídy 19 jsou oceli nástrojové. Vyrábí se
z nich různé obráběcí nástroje. Třetí číslice
základní značky vyjadřuje přísadovou skupinu.
Podle různých legujících prvků se používají při
různých druzích obrábění.

## Slide 11: Seznam literatury a zdrojů
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a pro vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
Otakar Bothe: Strojírenská technologie I
Obrázky použity z knihovny Klipartu