## Slide 1: Železo na odlitky
VY_32_INOVACE_30_Železo na odlitky
Autor: ing. Antónia Králová

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Železo na odlitky
Označení | VY_32_INOVACE_30_Železo na odlitky
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač, Obráběč kovů, Nástrojař
Tematický okruh | Strojírenská technologie I.
Ročník | První
Autor | Ing. Antónia Králová
Datum ověření | 12.12.2012
Anotace / metodický popis | Výukový list vhodný pro žáky prvních ročníků. Učební text zahrnuje problematiku označování, rozdělení a popis jednotlivých druhů litiny.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3: Železo na odlitky
Kromě oceli se ze surového železa vyrábí ještě ocel na odlitky a litina. Litina má horší vlastnosti v porovnání s ocelí a to je dané přítomností grafitu v její struktuře. Litina podle diagramu Fe-Fe3C obsahuje více než 2 % uhlíku.
Litina se dělí na šedou, bílou, tvárnou, temperovanou a tvrzenou.

## Slide 4: Šedá litina
Šedá litina obsahuje kromě uhlíku i další prvky jako např. křemík, mangan, fosfor, síru. Obsah uhlíku bývá od 2,8 až po 4% uhlíku. Taví se při teplotě asi 1200 °C.
Z šedé litiny se odlévají odlitky všech druhů např. součásti strojů, ozubená kola, písty, topná tělesa, lože pro obráběcí stroje apod. Vyrábí se v kuplovnách přetavením surového železa s ocelovým šrotem.
Odlévá se do pískových forem.
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ed%C3%A1_litina

## Slide 5: Tvárná litina
Tvárná litina je šedá litina očkovaná hořčíkem, slitinami hořčíku s niklem atd. Grafit se tady nachází ve formě zrn. Obsah uhlíku je 3,2 - 4 %.
Má široké využití v automobilovém průmyslu na výrobu ložiskových skříní, klikových hřídelí pro spalovací motory, ozubená kola apod.

## Slide 6: Bílá litina
Chemické složení bílé litiny je podobné šedé litině, ale má nižší obsah křemíku. Struktura bílé litiny obsahuje perlit a cementit. Je tvrdá, křehká a obrobitelná jenom broušením.
Temperovaná litina
Je houževnatá a dobře obrobitelná. Rozdělujeme ji na litinu s černým lomem a litinu s bílým lomem. Vyrábí se z ní spojky vodovodních a plynových trubek apod.

## Slide 7: Označování
Základní označování podle ČSN je šestimístné číslo s dvěma doplňkovými čísly. První dvojčíslí je 42 a značí třídu norem hutnictví. Druhé dvojčíslí označuje druh slitiny a to:
23 – tvárná litina
24 – šedá litina
25 – temperovaná, bílá nebo tvrzená
26 – uhlíková ocel na odlitky
27 – nízko a středně legovaná ocel
28 – ocel na odlitky přesně lité
29 – vysokolegovaná ocel na odlitky

## Slide 8
Třetí dvojčíslí přesněji určuje u šedé, tvárné a temperované litiny přibližnou pevnost v tahu, u ostatních charakterizuje typ slitiny.
První doplňková číslice označuje tepelné zpracování a druhá určuje technologii odlévání:
3 – do skořepin
4 – přesné lití
5 – podle zvláštního ujednání
0 – do pískových forem
1 – staticky do kovových forem
2 - odstředivé

## Slide 9: Seznam literatury a zdrojů
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a pro vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
Otakar Bothe: Strojírenská technologie I
Obrázky použity z knihovny Klipartu
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ed%C3%A1_litina