## Slide 1: Výroba surového železa
VY_32_INOVACE_25_Výroba surového železa
Autor: ing. Antónia Králová

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Výroba surového železa
Označení | VY_32_INOVACE_25_Výroba surového železa
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač, Obráběč kovů, Nástrojař
Tematický okruh | Strojírenská technologie I.
Ročník | První
Autor | Ing. Antónia Králová
Datum ověření | 20.9.2012
Anotace / metodický popis | Výukový list vhodný pro žáky prvních ročníků. Učební text zahrnuje problematiku výroby surového železa
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3: Vysoká pec.
Surové železo se vyrábí ve vysokých pecích, které pracují nepřetržitě, někdy až 10 let. Vysoké pece vyrobí denně přes 2000 tun surového železa. Vysoká pec je vysoká 30 – 40 m a jejími hlavními částmi jsou:
sazebna
šachta
nístěj

## Slide 4
Sazebnou se zaváží všechny suroviny do pece
a má dvojitý uzávěr (kychta). Šachta je kuželo-
vitá, protože vsázka nabývá na objemu a při
válcovité šachtě by mohla uváznout.
Nejspodnější částí je válcovitá nístěj, kde se
shromažďuje vytavené surové železo. Ve spodní
části vysoké pece jsou výfučny (8 – 16), kterými
se do pece vhání ohřátý vzduch. Pod nimi je
otvor, kterým nepřetržitě vytéká struska. Surové
železo se vypouští odpichovým otvorem na dně
nístěje.

## Slide 5
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A1_pec

## Slide 6
Ve vysoké peci jsou čtyři pásma, ve kterých
dochází k různým chemickým reakcím:
Sušící pásmo (200 – 500°C)
Redukční pásmo (900°C)
Zuhličovací pásmo (1100°C)
Spalovací pásmo (až 2000°C)

## Slide 7
Do vysoké pece musíme přivádět vzduch, aby
aby v ní hořelo palivo. Vhání se tam dmýchadly
pod tlakem 0,08 až 0,2 Mpa. Nejdřív se vzduch
musí předehřát v Cowperových ohřívačích.
Každá vysoká pec má 3 až 4 ohřívače, které se
v provozu střídají.
Účelem ohřívání vzduchu je úspora paliva a
dosažení většího žáru.

## Slide 8: Produkty vysoké pece.
Hlavním produktem vysoké pece je surové železo. Odpichuje se v intervalech 3 – 6 hodin. Je to roztok železa a uhlíku. Kromě toho obsahuje ještě jiné prvky např. mangan, křemík, fosfor……
Rozeznáváme surové železo ocelárenské a slévárenské. Až 90% produkce surového železa se používá dále na výrobu oceli.

## Slide 9
Dalším produktem vysoké pece je vysokopecní
struska. Je to tavenina rudné hlušiny a strusko-
tvorných přísad. Z vysoké pece se vypouští do
žlabu s vodou a vzniká granulovaná struska.
Využívá se na výrobu cementů, cihel, dlažebních
kostek apod.
Vysokopecní plyn je cenné palivo. Využívá se
především u předehřívání vzduchu do vysoké
pece a nebo jako palivo pro spalovací motory.

## Slide 10: Seznam literatury a zdrojů
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A1_pec
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a pro vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
Otakar Bothe: Strojírenská technologie I
Obrázky použity z knihovny Klipartu