## Slide 1: Druhy oceli
VY_32_INOVACE_29_Druhy oceli
Autor: ing. Antónia Králová

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Druhy oceli
Označení | VY_32_INOVACE_29_Druhy oceli
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač, Obráběč kovů, Nástrojař
Tematický okruh | Strojírenská technologie I.
Ročník | První
Autor | Ing. Antónia Králová
Datum ověření | 28.11.2012
Anotace / metodický popis | Výukový list vhodný pro žáky prvních ročníků. Učební text zahrnuje problematiku rozdělení a označování oceli.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3: Druhy oceli.
Ocel třídy 10 a 11 je ocel obvyklých jakostí. Ocel třídy 10 je nejméně kvalitní ocel, která se používá ve stavebnictví, zámečnictví, na výrobu různých konstrukcí, šroubů, nýtů apod.

## Slide 4
Ocel třídy 11 se používá pro výrobu různých
součástí. Je vhodná pro obrábění, je dobře tvárná
za tepla i za studena, pokud označení oceli končí
číslicí 3, tak je zaručeně svařitelná. Vyrábí se z ní
méně namáhané součásti jako hřídele, čepy, klíny,
pera…..

## Slide 5
Další je třída oceli 12. Je to ušlechtilá uhlíková
ocel. Používá se tam, kde ocel třídy 11 už
nesplňuje požadavky na jakost. Používá se hlavně
v tepelně zpracovaném stavu (kalení,
cementování, zušlechťování.
Oceli třídy 13 bývá obvykle legována manganem
nebo křemíkem. Můžeme je zušlechťovat. Jinak
se jim také říká „pružinové oceli“, májí totiž
vysokou průtažnost, houževnatost a mez únavy.

## Slide 6
Následují oceli třídy 14, které jsou legované hlavně chromem, manganem, křemíkem nebo hliníkem. Často se tepelně zpracovávají cementováním, zušlechťováním nebo kalením.
Vyrábí se z nich součástí kuličkových a válečkových ložisek. Taky se používají na výrobu více namáhaných pružin motorových a kolejových vozidel.

## Slide 7
Do oceli třídy 15 jsou přidávány legující prvky
jako např. chrom, vanad, molybden či wolfram.
Vyrábí se z nich vysokotlaké kotle, trubky,
součástí parních turbín a jiné.
Oceli třídy 16 jsou taky legované některými
prvky, jako např. nikl, chrom, wolfram, vanad.
Používají se na vysoko namáhané strojní
součástí menší a střední velikosti.

## Slide 8
Poslední skupinou s konstrukční oceli je ocel
třídy 17. Jsou to vysokolegované oceli s příměsí
chromu a niklu.
Jsou to oceli korozivzdorné, žárovzdorné a
žáropevné.
Vyrábí se z nich různé součásti a armatury
průmyslových pecí, parních kotlů apod.

## Slide 9
Další skupinou jsou nástrojové oceli a ty jsou
označovány třídou 19.
Podle složení je rozdělujeme na uhlíkové,
slitinové nízkolegované a slitinové vysokoleg.
Uhlíkové mají obsah uhlíku 0,8 – 1,5%.
Nízkolegované oceli obsahují chrom, wolfram,
mangan, nikl. Používají se pro nástroje s malou
řeznou rychlostí (soustružnické nože na dřevo,
lehké kovy nebo mosaz.

## Slide 10
Vysokolegované oceli obsahují asi 10%
slitinových prvků. Používají se na výrobu
nástrojů s velkými řeznými rychlostmi.
Obsahují asi 0,9% uhlíku a hlavními přísadami
jsou wolfram, chrom a vanad.

## Slide 11: Seznam literatury a zdrojů
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a pro vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
Otakar Bothe: Strojírenská technologie I
Obrázky použity z knihovny Klipartu