## Slide 1: Hořčík
VY_32_INOVACE_35_Hořčík
Autor: ing. Antónia Králová

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Hořčík
Označení | VY_32_INOVACE_35_Hořčík
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač, Obráběč kovů, Nástrojař
Tematický okruh | Strojírenská technologie I.
Ročník | První
Autor | Ing. Antónia Králová
Datum ověření | 24.1.2013
Anotace / metodický popis | Výukový list vhodný pro žáky prvních ročníků. Učební text zahrnuje problematiku lehkých neželezných kovů jmenovitě hořčíku.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3: Základní fyzikálně-chemické vlastnosti
Je to středně tvrdý, lehký, tažný kov
Velmi dobře se slévá s jinými kovy
Při hoření hořčíku na vzduchu vzniká silné bílé světlo
Má velmi dobrou tažnost a proto se dá snadno válcovat na plechy a dráty
Jeho odolnost vůči korozi je malá
Hořčík nelze pájet, slévatelnost je omezená a při svařování vyžaduje opatrnost

## Slide 4: Fyzikální vlastnosti
Skupenství pevné
Hustota 1 738 kg/m3
Tvrdost 40 HB
Teplota tání 650 °C
Teplota varu 1 091 °C
Tvárnost za tepla dobrá
Reakce hořčíku s kyslíkem probíhá za vývoje značného množství tepla (lze tak dosáhnout teplot kolem 2 200 °C)

## Slide 5: Výskyt v přírodě
Díky své poměrně velké reaktivitě se v přírodě hořčík vyskytuje pouze ve sloučeninách.
Hořčík je silně zastoupen jak v zemské kůře
Vyskytuje se ve všech zelených rostlinách
Nachází se v jižní Evropě, Brazílii, jižní Austrálii i Severní Americe
Vyskytuje se v nerostech i v mořské vodě

## Slide 6: Bezpečnost
Vysoce hořlavý
Při hoření hořčíku vzniká i určité množství UV záření

## Slide 7: Využití
Nejčastěji se setkáme se slitinami hořčíku s hliníkem, mědí a manganem, které jsou známy pod názvem dural
Používá se hlavně ve zdravotnickém průmyslu.
Dural je ideální materiál pro letecký a automobilový průmysl

## Slide 8: Vzhled
Magnezit – MgCO3
Dolomit – CaMg(CO3)2
Krystal Hořčíku

## Slide 9: Zdroje
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ho%C5%99%C4%8D%C3%ADk
http://doplnky.vitalion.cz/horcik/
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a pro vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
Otakar Bothe: Strojírenská technologie I
Obrázky použity z knihovny Klipartu