## Slide 1: Kvíz
VY_32_INOVACE_40_KVIZ_STROJIRENSKA TECHNOLOGIE I.
Autor: ing. Antónia Králová

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Kvíz – Strojírenská technologie I.
Označení | VY_32_INOVACE_40_KVIZ_STROJIRENSKA TECHNOLOGIE I.
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač, Obráběč kovů, Nástrojař
Tematický okruh | Strojírenská technologie
Ročník | První
Autor | Ing. Antónia Králová
Datum ověření | 21.6.2013
Anotace / metodický popis | Výukový list vhodný pro žáky prvních ročníků. V učebním textu je zahrnuto opakování učiva celého prvního ročníku strojírenské technologie.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3
Ing. Antónia Králová
STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE I.
(KVÍZ)
OPAKOVAT
KONEC
Materiály
1 000
3 000
5 000
10 000
Železo
1 000
1 000
5 000
5 000
5 000
10 000
10 000
10 000
10 000
1 000
3 000
3 000
3 000
3 000
1 000
Značení
materiálů
Tepelné
zpracování
Ocel
5 000

## Slide 4
Jak se rozdělují technické materiály?
ZOBRAZIT ODPOVĚĎ
UKONČIT
POKRAČOVAT

## Slide 5
Technické materiály:
Železné kovy
Neželezné kovy
Nekovové materiály
UKONČIT
POKRAČOVAT

## Slide 6
Jak se rozdělují železné kovy?
ZOBRAZIT ODPOVĚĎ
UKONČIT
POKRAČOVAT

## Slide 7
Železnými kovy označujeme veškeré
kujné i nekujné železo to znamená -
surové železo, z kterého se vyrábí ocel
na tváření i ocel na odlitky.
UKONČIT
POKRAČOVAT

## Slide 8
Jak se rozdělují neželezné kovy a které
kovy patří do těchto skupin?
ZOBRAZIT ODPOVĚĎ
UKONČIT
POKRAČOVAT

## Slide 9
Lehké kovy – Al, Ti, Mg a jejich slitiny
Těžké kovy – Cu, Pb, Zn, Si, Mn, Va, Au
Ag, Pt, U …….. a jejich slitiny
UKONČIT
POKRAČOVAT

## Slide 10
Vyjmenuj všechny nekovové materiály
a řekni co se vyrábí z kaučuku, co se
vyrábí z kaolinu a co se vyrábí z lnu,
bavlny nebo konopí?
ZOBRAZIT ODPOVĚĎ
UKONČIT
POKRAČOVAT

## Slide 11
Nekovové materiály – plasty, technická
kůže, technické textilie, pryž, sklo,
keramika, dřevo.
Z kaučuku se vyrábí pryž, z kaolínu
porcelán a ze zbytku rostlinné vlákna,
z kterých se následně vyrábí textilie.
UKONČIT
POKRAČOVAT

## Slide 12
Jaké jsou základní suroviny pro výrobu
surového železa?
ZOBRAZIT ODPOVĚĎ
UKONČIT
POKRAČOVAT

## Slide 13
Tedy – železná ruda, koks a
struskotvorné přísady.
UKONČIT
POKRAČOVAT

## Slide 14
Kde a jak se vyrábí surové železo?
ZOBRAZIT ODPOVĚĎ
UKONČIT
POKRAČOVAT

## Slide 15
Vyrábí se ve vysoké peci,
UKONČIT
POKRAČOVAT

## Slide 16
Jaké jsou produkty vysoké pece?
ZOBRAZIT ODPOVĚĎ
UKONČIT
POKRAČOVAT

## Slide 17
Hlavním produktem vysoké pece je
surové železo. Dále je to struska a
vysokopecní plyn.
UKONČIT
POKRAČOVAT

## Slide 18
Jaké druhy železných rud znaš?
ZOBRAZIT ODPOVĚĎ
UKONČIT
POKRAČOVAT

## Slide 19
Magnetovec (magnetit)
Hnědel (limonit)
Krevel (hematit)
Ocelek (siderit)
Chamosit (šamozit)
UKONČIT
POKRAČOVAT

## Slide 20
Jak se označují technické materiály?
ZOBRAZIT ODPOVĚĎ
UKONČIT
POKRAČOVAT

## Slide 21
Označují se podle ČSN číselnými
značkami.
UKONČIT
POKRAČOVAT

## Slide 22
Jakým způsobem se značí ocel?
ZOBRAZIT ODPOVĚĎ
UKONČIT
POKRAČOVAT

## Slide 23
Základní značkou je pětimístné číslo
a pak dvě doplňkové číslice.
První číslicí je 1 což znamená, že je to
ocel k tváření.
UKONČIT
POKRAČOVAT

## Slide 24
Jak se označuje ocel na odlitky?
ZOBRAZIT ODPOVĚĎ
UKONČIT
POKRAČOVAT

## Slide 25
Označuje se šestimístným základním
číslem plus dvě doplňkové.
První dvojčíslí je 42 což znamená třídu
norem hutnictví. Další dvojčíslí značí
třídu materiálů a poslední dvojčíslí
udává pevnost v tahu.
UKONČIT
POKRAČOVAT

## Slide 26
Jak se označují neželezné kovy?
ZOBRAZIT ODPOVĚĎ
UKONČIT
POKRAČOVAT

## Slide 27
Lehké a těžké kovy – základní značka je
šestimístná. První dvojčíslí 42, další
číslo je 3 pokud jde o těžký kov a nebo
4 pokud jde o lehký kov.
UKONČIT
POKRAČOVAT

## Slide 28
Jaké jsou strukturální složky oceli?
ZOBRAZIT ODPOVĚĎ
UKONČIT
POKRAČOVAT

## Slide 29
Jsou to austenit, cementit, ferit a perlit.
UKONČIT
POKRAČOVAT

## Slide 30
V jakém diagramu jsou znázorněny
strukturální složky oceli?
ZOBRAZIT ODPOVĚĎ
UKONČIT
POKRAČOVAT

## Slide 31
V rovnovážném diagramu
železo – karbid železa (Fe – Fe3C).
UKONČIT
POKRAČOVAT

## Slide 32
Jakou vzájemnou závislost znázorňuje
rovnovážný diagram Fe – Fe3C?
ZOBRAZIT ODPOVĚĎ
UKONČIT
POKRAČOVAT

## Slide 33
Vzájemnou závislost teploty na
obsahu uhlíku.
UKONČIT
POKRAČOVAT

## Slide 34
Co znamená podeutektoidní a
nadeutektoidní ocel?
ZOBRAZIT ODPOVĚĎ
UKONČIT
POKRAČOVAT

## Slide 35
Podeutektoidní je konstrukční ocel a
nadeutektoidní je nástrojová.
UKONČIT
POKRAČOVAT

## Slide 36
Z čeho a jakým způsobem se vyrábí
ocel?
ZOBRAZIT ODPOVĚĎ
UKONČIT
POKRAČOVAT

## Slide 37
Ocel se vyrábí ze surového železa.
Vyrábí se buď v konvertorech nebo
Martinských pecích a to okysličováním
surového železa.
UKONČIT
POKRAČOVAT

## Slide 38
Jak se rozděluje ocel?
ZOBRAZIT ODPOVĚĎ
UKONČIT
POKRAČOVAT

## Slide 39
Podle chemického složení na uhlíkovou
a slitinovou, podle způsobu zpracování
na oceli k tváření a na odlitky a podle
použití na konstrukční a nástrojové.
UKONČIT
POKRAČOVAT

## Slide 40
Jakým způsobem se označují oceli?
ZOBRAZIT ODPOVĚĎ
UKONČIT
POKRAČOVAT

## Slide 41
Označují se číselnými značkami
podle ČSN. Základní značka je
pětimístné číslo.
UKONČIT
POKRAČOVAT

## Slide 42
Dokážeš vyjmenovat všechny třídy oceli?
ZOBRAZIT ODPOVĚĎ
UKONČIT
POKRAČOVAT

## Slide 43
Tedy – třída 10 a 11 je ocel obvyklých
jakostí, třída 12 je ušlechtilá uhlíková,
tříd 13-17 jsou ušlechtilé slitinové a
třída 19 je nástrojová.
UKONČIT
POKRAČOVAT

## Slide 44: Seznam literatury a zdrojů
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a pro vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
Otakar Bothe: Strojírenská technologie I
Obrázky použity z knihovny Klipartu