## Slide 1: Technické železo
VY_32_INOVACE_22_Technické železo
Autor: ing. Antónia Králová

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Technické železo
Označení | VY_32_INOVACE_22_Technicke_zelezo
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač, Obráběč kovů, Nástrojař
Tematický okruh | Strojírenská technologie
Ročník | První
Autor | Ing. Antónia Králová
Datum ověření | 20.9.2012
Anotace / metodický popis | Výukový list vhodný pro žáky prvních ročníků. Učební text zahrnuje problematiku výroby surového železa.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3: Výroba surového železa.
Čisté železo se v přírodě nevyskytuje, ale získává se zpracováním rud, ve kterých je obsažené. Železná ruda je hornina, která obsahuje železo (minimálně 22%) v takové formě, která ho umožňuje získat hutnickými metodami.
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezn%C3%A1_ruda

## Slide 4
Podle toho, jakou chemickou sloučeninu železa ruda obsahuje, rozlišují se následující typy rud:
Magnetovec (magnetit)
Hnědel (limonit)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hn%C4%9Bdel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetit

## Slide 5
Krevel (hematit)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krevel
Chamosit (šamozit)
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1skovan%C3%A1_%C5%BEelezn%C3%A1_ruda
Ocelek (siderit)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ocelek

## Slide 6
Železné rudy se zpravidla těží v povrchových
dolech. Nejvýznamnější naleziště železné rudy
jsou v Brazílii, Austrálii, Číně, Rusku, USA.
Aby se mohla železná ruda použít pro výrobu
surového železa, musí se pro výrobu připravit.
Nejdříve se ruda drtí v drtičích
(např. čelisťových, válcových, kuželových).

## Slide 7
Nedílnou součástí drtícího zařízeni jsou třídiče,
ve kterých se ruda třídí podle velikosti a zbavuje
se hlušiny, která v sobě neobsahuje žádné
železo. To se provádí pomocí elektromagnetu.
Po rozdrcení a roztřídění se prachová ruda
smíchaná s koksem a vápencem spéká při vysoké
teplotě. Účelem spékání je odstranění oxidu
uhličitého (CO2) z rudy.

## Slide 8
Další důležitou a nezbytnou surovinou pro
výrobu surového železa je palivo, které dodává
vysoké peci teplo potřebné pro hutní proces a
dále uhlík nebo oxid uhelnatý.
Jako palivo se používá hutnický koks, protože
dosahuje vyšších teplot než obyčejné uhlí.
Koks se vyrábí vysokotepelnou karbonizací
(tj. zahříváním asi při 1000 °C bez přístupu
vzduchu) černého uhlí.

## Slide 9
Poslední surovinou, která je nedílnou součástí
výroby surového železa jsou struskotvorné
přísady, které mají čistící funkci. To znamená,
že přebírají z rudy a koksu nežádoucí látky.
Dále chrání železo, aby mělo potřebné chemické
složení a nebylo nadměrně nasycováno uhlíkem
nebo nebylo oxidováno vzduchem.

## Slide 10: Seznam literatury a zdrojů
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1skovan%C3%A1_%C5%BEelezn%C3%A1_ruda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ocelek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krevel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hn%C4%9Bdel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetit
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezn%C3%A1_ruda
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a pro vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
Otakar Bothe: Strojírenská technologie I
Obrázky použity z knihovny Klipartu