## Slide 1: Zkoušky tvrdosti
VY_32_INOVACE_56_Zkoušky tvrdosti
Autor: ing. Antónia Králová

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Zkoušky tvrdosti
Označení | VY_32_INOVACE_56_Zkoušky tvrdosti
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač, Obráběč kovů, Nástrojař
Tematický okruh | Strojírenská technologie I.
Ročník | První
Autor | Ing. Antónia Králová
Datum ověření | 23.5.2013
Anotace / metodický popis | Výukový list vhodný pro žáky prvních ročníků. Učební text zahrnuje problematiku materiálových zkoušek, jak z hlediska mechanického, technologického tak i bez porušení materiálu
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3: Zkoušky tvrdosti
Nejčastější zkoušky tvrdosti jsou vrypové, vnikací a odrazové
Tvrdost – odolnost povrchu materiálu proti místnímu porušení cizím tělesem
Tvrdost zjišťujeme zkušebním tělesem, které musí být tvrdší než zkoušený materiál
Většinou to bývá ocelová kulička nebo kuželový diamantový hrot

## Slide 4: Zkoušky vrypové
Určuje se podle Martense HMa
Používá se k tomu kuželový diamantový hrot
Mírou tvrdosti je pak potřebná síla ke vzniku vrypu šířky 0,01 mm

## Slide 5: Zkoušky vnikací
Tady se řadí tři typy zkoušek a to zkoušky podle Brinella, Rockwella a Vickerse
Při zkoušce podle Brinella se jako zkušebné tělísko používá ocelová kalená kulička o průměru 10mm
Tvrdost určujeme podle průměru vtisku a označuje se HB

## Slide 6
Tvrdost podle Rockwella se měří buď
diamantovým kuželem o vrcholovém úhlu
120 °C nebo ocelovou kalenou kuličkou
V tomto případě se měří hloubka vtisku
Známe 3 druhy a to HRA, HRB, HRC
HRA se určuje diamantovým kuželem
a zatížení 600 N
HRB se určuje ocelovou kuličkou a 1000 N
HRC se určuje zas diamantovým kuželem
a zatížení 1500 N

## Slide 7
Vickersova metoda má jako zkušební tělísko
čtyřboký jehlan.
Tady se měří velikost uhlopříčky vtisku v obou
kolmých směrech a hodnota tvrdosti se najde
v tabulkách.
Označuje se jako HV.
Tento způsob měření tvrdosti je nejpřesnější
Dalším způsobem měření tvrdosti je odrazová
metoda.

## Slide 8: Dynamické zkoušky
Můžou být buď rázové nebo cyklické
Rázové zkoušky se zkouší jedním rázem, to znamená kolik energie se spotřebuje na porušení zkušební tyče
Nejběžnější je zkouška vrubové houževnatosti
Normalizovaná zkušební tyč se přerazí jedním rázem pomocí kyvadlového kladiva

## Slide 10: Dynamické zkoušky
U nás se používají tyče s vrubem 2 a 3 mm
Stroj, který se na to používá se nazývá Charpiho kladivo
Cyklické zkoušky jsou takové, kde se používá zátěž v cyklech a to až 107 cyklů

## Slide 11: Seznam literatury a zdrojů
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a pro vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
Otakar Bothe: Strojírenská technologie I
Obrázky použity z vlastních zdrojů