## Slide 1: Nedestruktivní zkoušky
VY_32_INOVACE_58_Nedestruktivní zkoušky
Autor: ing. Antónia Králová

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Nedestruktivní zkoušky
Označení | VY_32_INOVACE_58_Nedestruktivní zkoušky
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač, Obráběč kovů, Nástrojař
Tematický okruh | Strojírenská technologie I.
Ročník | První
Autor | Ing. Antónia Králová
Datum ověření | 7.6.2013
Anotace / metodický popis | Výukový list vhodný pro žáky prvních ročníků. Učební text zahrnuje problematiku materiálových zkoušek, jak z hlediska mechanického, technologického tak i bez porušení materiálu
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3: Nedestruktivní zkoušky
Říká se jim také zkoušky bez porušení materiálu
Zjišťují se nimi skryté povrchové i vnitřní vady
Nejznámější jsou tyto metody:
Rentgenové a gama záření
Ultrazvukové
Magnetické a indukční
Kapilární

## Slide 4: Prozařování rentgenovým a gama zářením
Jsou to vlastně elektromagnetická vlnění s velmi krátkými vlnovými délkami
Podstata obou záření je v pronikání vln materiálem
Je-li v materiálu nějaká vada objeví se na snímku jako tmavá skvrna

## Slide 5: Zkouška ultrazvukem
Tady se využívají podélné i příčné vlny
Používáme 4 metody:
Průchodová
Odrazová
Rezonanční
Zviditelnění vnitřních vad

## Slide 6: Průchodová metoda
Základem je měření hodnoty energie ultrazvuku, která projde materiálem
Používají se dvě sondy proti sobě, jedna je vysílač druhá prijímač
Je-li v materiálu vada do přijímače příjde méně energie

## Slide 7: Odrazová metoda
Do kontrolovaného předmětu se vysílají impulzy, které se odráží od povrchu materiálu a jeho vad
Podle časového průběhu se může zjistit zda jsou nebo nejsou v materiálu nějaké vady

## Slide 8: Zkouška magnetoinduktivní
Používá se u výrobků z feromagnetických materiálů
Využívá se zde změny magnetického toku, vyvolané vadami v materiálu
Vady zvyšují magnetický odpor

## Slide 9: Zkouška kapilární
Používá se ke zviditelnění povrchových vad
Na povrch předmětu se nanese detekční látka
Povrch se utře a nanese se indikační látka, která způsobuje změnu barvy se smícháním s detekční látkou

## Slide 10: Seznam literatury a zdrojů
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a pro vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
Otakar Bothe: Strojírenská technologie I