## Slide 1: Zkoušení materiálů
VY_32_INOVACE_55_Zkoušení materiálů
Autor: ing. Antónia Králová

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Zkoušení materiálů
Označení | VY_32_INOVACE_55_Zkoušení materiálů
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač, Obráběč kovů, Nástrojař
Tematický okruh | Strojírenská technologie I.
Ročník | První
Autor | Ing. Antónia Králová
Datum ověření | 15.5.2013
Anotace / metodický popis | Výukový list vhodný pro žáky prvních ročníků. Učební text zahrnuje problematiku materiálových zkoušek, jak z hlediska mechanického, technologického tak i bez porušení materiálu
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3: Zkoušení materiálů
Materiálové zkoušky slouží ke kontrole jakosti materiálu
Známe celou řadu zkoušek materiálů
Nejdůležitější jsou zkoušky mechanické, technologické a zkoušky nedestruktivní tj. bez porušení materiálu

## Slide 4: Mechanické zkoušky
U mechanických zkoušek se vytváří v kovu napětí, které stupňujeme až do porušení daného materiálu.
Rozeznáváme:
Statické zkoušky – tahem, tlakem, ohybem, krutem, střihem a zkoušky tvrdosti
Dynamické zkoušky – rázové a cyklické

## Slide 5: Tahová zkouška
Je to jedna ze základních zkoušek
Provádí se na trhacím stroji
Jako zkušební materiál používáme zkušební tyč normalizovaného tvaru a velikosti
Zjišťujeme ní pevnost v tahu, poměrné prodloužení, tažnost a zůžení
Provádí se až do porušení materiálu

## Slide 6: Důležité pojmy
Pevnost v tahu je daná poměrem maximální zatěžující síly a původního průřezu tyče, označuje se jakot
Poměrné prodloužení je poměr změny délky k původní délce tyče
Tažnost je podíl poměrného prodloužení a původního prodloužení vyjádřené v procentech
Kontrakce tj. zúžení je poměr mezi průřezem tyče po přetržení a původním průřezem

## Slide 7: Ostatní mechanické zkoušky
Zkouška tlakem – zkušební tělesa jsou válečky o průměru 20 až 30 mm, jsou postupně zatěžovány až se rozdrtí
Zkouška ohybem – zkušební tyč je uložená na podpěrách a uprostřed se zatěžuje až se přelomí
Zkouška krutem – dělá se na válcových zkušebních tyčích až do porušení
Zkouška střihem – zkušební tyč se zatěžuje do porušení

## Slide 8: Seznam literatury a zdrojů
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a pro vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
Otakar Bothe: Strojírenská technologie I