## Slide 1: Olovo
VY_32_INOVACE_51_Olovo
Autor: ing. Antónia Králová

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Olovo
Označení | VY_32_INOVACE_51_Olovo
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač, Obráběč kovů, Nástrojař
Tematický okruh | Strojírenská technologie I.
Ročník | První
Autor | Ing. Antónia Králová
Datum ověření | 8.2.2013
Anotace / metodický popis | Výukový list vhodný pro žáky prvních ročníků. Učební text zahrnuje problematiku použití těžkých kovů, jmenovitě olova
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3: Vlastnosti olova
Hustota 11,3 kg/dm3
Teplota tavení 327 °C
Tvárnost velmi dobrá
Slévatelnost velmi dobrá
Svařitelnost velmi dobrá
Odolnost proti korozi velmi dobrá

## Slide 4: Nejznámější fakta
Chemická značka Pb
Toxický kov
Měkký a velmi těžký kov
Dobře kujný a tažný
Odolný vůči atmosférickým vlivům
Odolný vůči kyselinám

## Slide 5: Výskyt
V zemské kůře málo zastoupené
Získává se z rudy – sulfid olovnatý
Často se vyskytuje jako doprovodný prvek v rudách zinku a stříbra
Nachází se také v mořské vodě v poměrně nízké koncentraci

## Slide 6: Výroba olova
Vyrábí se pražením sulfidů
Tím se získávají oxidy, které se redukují v šachtových pecích
Rafinací se pak získává olovo
U nás se vyskytuje v Příbrami a na Slovensku v Banské Štiavnici

## Slide 7: Použití olova
Výroba elektrických akumulátorů
U parních kotlů jako těsnění
V lékařství jako ochrana proti rtg. záření
Na výrobu střeliva
Na výrobu pájek
Výroba kluzných ložisek

## Slide 8: Seznam literatury a zdrojů
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a pro vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
Otakar Bothe: Strojírenská technologie I
Obrázky použity z knihovny Klipartu