## Slide 1: Základy metalografie
VY_32_INOVACE_41_Základy metalografie
Autor: ing. Antónia Králová

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Základy metalografie
Označení | VY_32_INOVACE_41_Základy metalografie
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač, Obráběč kovů, Nástrojař
Tematický okruh | Strojírenská technologie I.
Ročník | První
Autor | Ing. Antónia Králová
Datum ověření | 17.4.2013
Anotace / metodický popis | Výukový list vhodný pro žáky prvních ročníků. Učební text zahrnuje problematiku zkoumání vnitřní struktury kovů.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3: Základy metalografie.
Metalografie zkoumá vnitřní stavbu kovů a jejich slitin. Tato vnitřní struktura kovů závisí na tepelném zpracování to znamená na ohřevu a ochlazování.
Všechny kovy jsou v pevném stavu uspořádané do krystalické mřížky. Mřížky různých látek mají odlišné uspořádání.

## Slide 4
Čisté železo krystalizuje ve dvou formách:
a) Plošně středěná mřížka
b) Prostorově středěná mřížka

## Slide 5
Chemicky čisté železo se v technické praxi
prakticky nepoužívá. Používá se ocel, která
kromě železa obsahuje ještě další prvky, hlavně
uhlík. Atomy uhlíku jsou tak malé, že se vtěsnají
mezi atomy železa a tvoří mezerové tuhé roztoky.
Tento tuhý roztok se nazývá austenit. Je to
Základní strukturní součást oceli. Je tvárný,
houževnatý a nemagnetický. Vzniká mezi
teplotami 727 až 1492 °C.

## Slide 6
Další dvě základní strukturní složky oceli jsou
ferit, cementit a perlit.
Ferit je světlý, měkký, tvárný, za teplot nižších
než 768°C magnetický.
Cementit (Fe3C) je třpytivě bílý, velmi tvrdý a
křehký.
Perlit je perleťově lesklý, pevný, málo tvárný,
je složený z jemných destiček cementitu a feritu.
Na vlastnosti oceli má největší vliv obsah C.
Toto si vysvětlíme na tzv. rovnovážném diagramu.

## Slide 7
Na vlastnosti oceli má největší vliv obsah C.
Toto si vysvětlíme na tzv. rovnovážném
diagramu železo – uhlík.
Uhlík může být v oceli buď v podobě grafitu,
nebo jako karbid železa Fe3C.
Jsou teda dva rovnovážné diagramy Fe-C,
a to soustava železo – grafit nebo
železo – karbid železa. Větší význam má
soustava železo – karbid železa

## Slide 8
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bin%C3%A1rn%C3%AD_diagram_%C5%BEelezo-uhl%C3%ADk

## Slide 9
Rovnovážný diagram železo – karbid železa
ukazuje závislost teploty a obsahu uhlíku v oceli.
Důležité body a teploty:
AC – při teplotách nad touto čárou jsou všechny
slitiny této soustavy ve stavu tekutém.
AEC – pod touto čárou jsou všechny slitiny v
v tuhém stavu.
723°C - teplota překrystalizace (změna krystalické
stavby)
Obsah uhlíku – podeutektoidní a nadeutektoidní
oceli, litiny

## Slide 10: Seznam literatury a zdrojů
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bin%C3%A1rn%C3%AD_diagram_%C5%BEelezo-uhl%C3%ADk
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a pro vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
Otakar Bothe: Strojírenská technologie I
Obrázky použity z knihovny Klipartu