## Slide 1: Technologické zkoušky
VY_32_INOVACE_57_Technologické zkoušky
Autor: ing. Antónia Králová

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Technologické zkoušky
Označení | VY_32_INOVACE_57_Technologické zkoušky
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač, Obráběč kovů, Nástrojař
Tematický okruh | Strojírenská technologie I.
Ročník | První
Autor | Ing. Antónia Králová
Datum ověření | 14.6.2013
Anotace / metodický popis | Výukový list vhodný pro žáky prvních ročníků. Učební text zahrnuje problematiku materiálových zkoušek, jak z hlediska mechanického, technologického tak i bez porušení materiálu
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3: Technologické zkoušky
Rozdělení:
Zkoušky svařitelnosti
Zkoušky tvárnosti za studena
Zkoušky trubek
Zkoušky tvárnosti za tepla

## Slide 4: Zkoušky svařitelnosti
Ohybová návarová zkouška se provádí u plechů o tloušťce nad 25 mm
Na povrchu zkušebního tělesa se vytvoří drážka, kde se navaří svarová housenka
Pak se toto těleso ohýbá přes trn, svar je na tažné straně
Svar vyhovuje, pokud se dosáhne daného úhlu, bez porušení svaru

## Slide 5
Další je zkouška lámavosti svarů
Tady se ohýbá svařená zkušební tyč tak, aby se svar uprostřed tyče při ohybu rozevíral
Poslední je nárazová návarová zkouška, kde se používá plech o tloušťce do 25 mm

## Slide 6: Zkoušky tvárnosti za studena
Patří sem:
Zkouška lámavosti za studena
Zkouška pěchováním za studena
Zkouška hloubením podle Erichsena
Zkouška drátů střídavým ohybem

## Slide 7: popis
Zkouška lámavosti za studena je vhodná pro plechy, tyčový materiál a lité nebo tvářené polotovary
Zkouška pěchováním slouží k posouzení vhodnosti materiálu do mm pro nýty, šrouby a jiné
Zkouška hloubením ověřuje vhodnost plechů k ohýbání, lisování, lemování a hlubokému tažení
Zkouška drátů se používá pro dráty do 8 mm

## Slide 8: Zkouška trubek
Zkouška rozháněním se provádí vtlačováním trnu do trubky
Zkouška lemováním zjišťuje tvárnost materiálu trubky při tvoření lemu
Zkouška smáčknutím se provádí stlačením trubky mezi rovnoběžné desky

## Slide 9: Zkoušky tvárnosti za tepla
Zkouška děrováním a rozštěpením
Zkouška rozkováním
Zkouška lámavosti za tepla
Zkouška pěchování za tepla
Zkouška krutem za tepla

## Slide 10: Seznam literatury a zdrojů
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a pro vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
Otakar Bothe: Strojírenská technologie I