## Slide 1: Prášková metalurgie
VY_32_INOVACE_47_Prášková metalurgie
Autor: ing. Antónia Králová

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Prášková metalurgie
Označení | VY_32_INOVACE_47_Prášková metalurgje
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač, Obráběč kovů, Nástrojař
Tematický okruh | Strojírenská technologie I.
Ročník | První
Autor | Ing. Antónia Králová
Datum ověření | 6.3.2013
Anotace / metodický popis | Výukový list vhodný pro žáky prvních ročníků. Učební text zahrnuje problematiku výroby nástrojů z kovových prášků.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3: Prášková metalurgie

## Slide 4: Základní pojmy
Prášková metalurgie se zabývá výrobou kovových prášků a jejich následným zpracováním
Touto metodou se vyrábí i pórovité kovové předměty jako jsou samomazná ložiska nebo kovové filtry
Takto můžeme vyrábět slinuté karbidy, které jsou nejvhodnějším materiálem na řezné a lisovací nástroje
Tímto způsobem lze vyrábět pouze součásti menších rozměrů

## Slide 5: Výroba kovových prášků
Kovové prášky se vyrábí různými způsoby:
Redukcí práškového oxidu kovu
Rozkladem některých sloučenin kovů
Kondenzací par kovů
Elektrolýzou roztavených solí kovů
Mechanicky tzn. rozemletím
Granulací nebo rozprašováním kovů

## Slide 6: Zpracování
Kovový prášek se musí nejdřív slisovat pod velkým tlakem na požadovaný tvar. Následuje slinování neboli spékání to znamená ohřev na dostatečně vysokou teplotu. Výrobek je po slinutí o něco menší než před tím, protože se smrštil.

## Slide 8: Použití
Elektronika – při výrobě žárovek, elektronek, jádra cívek….
Trvalé magnety
Wolframové kontakty
Samomazná ložiska
Keramické brzdové a spojkové obložení
Rychlořezné nástroje

## Slide 9: Výroba nástrojů
Pro strojírenskou výrobu má největší význam výroba nástrojů. Vyrábí se břitové destičky pro obrábění. Vynikají tvrdostí a odolností ostří při vyšších teplotách. Základním materiálem je práškový karbid wolframu nebo karbid tantalu. Důležitým kovem je také práškový kobalt.

## Slide 10: Seznam literatury a zdrojů
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a pro vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
Otakar Bothe: Strojírenská technologie I
Obrázky použity z vlastních zdrojů