## Slide 1: Měď
VY_32_INOVACE_49_Měď
Autor: ing. Antónia Králová

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Měď
Označení | VY_32_INOVACE_49_Měď
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač, Obráběč kovů, Nástrojař
Tematický okruh | Strojírenská technologie I.
Ročník | První
Autor | Ing. Antónia Králová
Datum ověření | 6.2.2013
Anotace / metodický popis | Výukový list vhodný pro žáky prvních ročníků. Učební text zahrnuje problematiku použití těžkých kovů, jmenovitě mědi
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3: Vlastnosti mědi
Hustota 8,96 kg/dm3
Teplota tavení 1083 °C
Elektrická vodivost velmi dobrá
Tepelná vodivost velmi dobrá
Pájitelnost velmi dobrá
Odolnost proti korozi velmi dobrá

## Slide 4: Výroba mědi
Vyrábí se redukcí rud
Rudný koncentrát – 15% Cu
Pražená ruda – 20 % Cu
Kamínek – 50 % Cu
Černá měď – 99 % Cu
Rafinovaná měď – 99,95 % Cu

## Slide 5: Použití mědi
V elektronickém průmyslu – dráty, lana kabely, vodiče všeho druhu, vinutí a jiné části točivých elektrických strojů, součásti elektrických přístrojů
Výroba výměníků a trubek topení
Velká část mědi se používá na výrobu slitin, zejména mosazi a bronzu

## Slide 6: Mosaz
Je to slitina mědi a zinku
Odolnost proti chemickým a povětrnostním vlivům je velmi dobrá
Výroba šroubů a jiných součástí hromadné výroby
Objímky žárovek, součásti vypínačů, svítidel
Výroba armatur, atd.

## Slide 7: Bronz
Je to slitina mědi a cínu (může být i s hliníkem, niklem, manganem apod.)
Nejznámější jsou cínové bronzy, jsou dobře obrobitelné, pájitelné i svařitelné
Použití je široké, hlavně ve strojírenství, elektrotechnice, papírenském průmyslu, v optice, v hodinářství atd.

## Slide 8: Seznam literatury a zdrojů
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a pro vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
Otakar Bothe: Strojírenská technologie I
Obrázky použity z knihovny Klipartu