## Slide 1: Diagram Fe-C
VY_32_INOVACE_42_Diagram Fe - C
Autor: ing. Antónia Králová

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Diagram Fe - C
Označení | VY_32_INOVACE_42_Diagram Fe - C
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač, Obráběč kovů, Nástrojař
Tematický okruh | Strojírenská technologie I.
Ročník | První
Autor | Ing. Antónia Králová
Datum ověření | 17.4.2013
Anotace / metodický popis | Výukový list vhodný pro žáky prvních ročníků. Učební text zahrnuje problematiku zkoumání vnitřní struktury kovů podle diagramu železo karbid železa.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bin%C3%A1rn%C3%AD_diagram_%C5%BEelezo-uhl%C3%ADk

## Slide 4
Železo krystalizuje ve dvou modifikacích
a to v modifikaci (alfa) a modifikaci (gama).
Modifikaci tzn. prostorově středěnou mřížku
má chemicky čisté železo při teplotách nižších
než 910 °C. V rozmezí teplot 910 až 1400 °C
vzniká plošně středěná mřížka tzn. modifikace

## Slide 5
Rovnovážný diagram železo – karbid železa
ukazuje závislost teploty a obsahu uhlíku v oceli.
Důležité body a teploty:
AC (likvidus)– při teplotách nad touto čárou jsou
všechny slitiny této soustavy ve stavu tekutém.
AEC (solidus)– pod touto čárou jsou všechny
slitiny v tuhém stavu.
727°C - teplota překrystalizace (změna krystalické
stavby)
Obsah uhlíku – podeutektoidní a nadeutektoidní
oceli, litiny

## Slide 6
Z hlediska technického použití se dělí
rovnovážný diagram na dvě základní části:
Oceli (slitiny s obsahem uhlíku do 2%)
Litiny a surová železa (od 2 do 6,67% C)
Oceli s obsahem uhlíku do 0,8% jsou
podeutektoidní (konstrukční), oceli s obsahem
uhlíku těsně kolem 0,8% jsou eutektoidní a
oceli s obsahem uhlíku do 2% jsou
nadeutektoidní (nástrojové).

## Slide 7
První nejdůležitější teplotou je teplota 1539 °C,
u které je železo ještě v tekutém stavu.
Jakmile teplota klesne začínají se objevovat
první krystalky austenitu. Pod čarou AEC je
struktura ztuhlá a skládá se jenom z austenitu.
Vše v rovnovážném diagramu závisí jak na
obsahu uhlíku, tak na teplotě, to znamená,
že v každém bodě diagramu je struktura
oceli jiná.

## Slide 8
Podeutektoidní ocel má při pozvolném
chladnutí z teplot ležících nad teplotou
přeměny (727 °C) strukturu tvořenou se
zrn feritu a lamelárního perlitu.
Nadeutektoidní ocel má při pozvolném
chladnutí z teplot ležících nad teplotou
přeměny strukturu tvořenou lamelárním
perlitem a volným cementitem.

## Slide 9: Seznam použité literatury a zdrojů
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a pro vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bin%C3%A1rn%C3%AD_diagram_%C5%BEelezo-uhl%C3%ADk
Otakar Bothe: Strojírenská technologie I
Obrázky použity z knihovny Klipartu