## Slide 1: Tepelné zpracování - procvičování
VY_32_INOVACE_45_Tepelné zpracování-procvičování
Autor: ing. Antónia Králová

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Tepelné zpracování-procvičování
Označení | VY_32_INOVACE_45_Tepelné zpracování-procvičování
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač, Obráběč kovů, Nástrojař
Tematický okruh | Strojírenská technologie I.
Ročník | První
Autor | Ing. Antónia Králová
Datum ověření | 17.5.2013
Anotace / metodický popis | Výukový list vhodný pro žáky prvních ročníků. Učební text zahrnuje problematiku zkoumání vnitřní struktury kovů a jejich tepelné zpracování. Umožňuje žákům procvičení tohoto tematického celku.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3: Tepelné zpracování
Tepelné zpracování rozdělujeme na:
Žíhání
Kalení
Zušlechťování
Cementování
Nitridování
Atd.

## Slide 4: Tepelné zpracování
Tepelné zpracování rozdělujeme na:
Žíhání
Kalení
Zušlechťování
Cementování
Nitridování
Atd.

## Slide 5
Žíhání
Rozlišujeme dva způsoby žíhání
1. bez překrystaizace
2. s překrystalizací.
Žíhání bez překrystalizace můžeme rozdělit na žíhání
na měkko a žíhání ke snížení pnutí.
Účelem tohoto žíhání je zmenšení pevnosti a tvrdosti
a tím zlepšení schopnosti k tváření za studena.

## Slide 6
Žíhání
Rozlišujeme dva způsoby žíhání
1. bez překrystaizace
2. s překrystalizací.
Žíhání bez překrystalizace můžeme rozdělit na žíhání
na měkko a žíhání ke snížení pnutí. Žíhání na měkko
je několikahodinový ohřev při teplotě těsně pod
teplotu překrystalizace (tj. 727 °C) a pomalé chládnutí.
Účelem tohoto žíhání je zmenšení pevnosti a tvrdosti
a tím zlepšení schopnosti k tváření za studena.

## Slide 7
K žíhání s překrystalizací patří hlavně normalizační
žíhání. Teplota při tomto žíhání je asi 900 až 950 °C.
Na této teplotě se musí setrvat 1 až 4 hodiny.
Ochlazování je pak na vzduchu. Účelem je
dosáhnout překrystalizace a tím jemnoznější struktury.

## Slide 8
K žíhání s překrystalizací patří hlavně normalizační
žíhání. Teplota při tomto žíhání je asi 900 až 950 °C.
Na této teplotě se musí setrvat 1 až 4 hodiny.
Ochlazování je pak na vzduchu. Účelem je
dosáhnout překrystalizace a tím jemnoznější struktury.

## Slide 9
Kalení je ohřev nad překrystalizační teplotu,
výdrž na ní a následné rychlé ochlazení.
Kalením se zvýší tvrdost, ale i křehkost materiálu.
Při kalení nastává u materiálu k vnitřnímu
pnutí a proto se dané součásti, u kterých ho chceme
snížit, popouštějí. Je to vlastně ohřev zakalené oceli
na teplotu pod 727 °C, výdrž na ní a ochlazení na
teplotu okolí. Další je zušlechťování a provádí se tak, že
se ocel zakalí, dál následuje popouštění na teplotu
kolem 600 °C a zchládnutí na vzduchu.

## Slide 10
Kalení je ohřev nad překrystalizační teplotu,
výdrž na ní a následné rychlé ochlazení.
Kalením se zvýší tvrdost, ale i křehkost materiálu.
Při kalení nastává u materiálu k vnitřnímu
pnutí a proto se dané součásti, u kterých ho chceme
snížit, popouštějí. Je to vlastně ohřev zakalené oceli
na teplotu pod 727 °C, výdrž na ní a ochlazení na
teplotu okolí. Další je zušlechťování a provádí se tak, že
se ocel zakalí, dál následuje popouštění na teplotu
kolem 600 °C a zchládnutí na vzduchu.

## Slide 11
Chemicko-tepelné zpracování:
Cementování
Nitridování
Nitridocementování
Šeradování

## Slide 12
Chemicko-tepelné zpracování:
Cementování
Nitridování
Nitridocementování
Šeradování

## Slide 13: Seznam literatury a zdrojů
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a pro vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
Otakar Bothe: Strojírenská technologie I
Obrázky použity z knihovny Klipartu