## Slide 1: Tepelné zpracování
VY_32_INOVACE_44_Tepelné zpracování
Autor: ing. Antónia Králová

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Tepelné zpracování
Označení | VY_32_INOVACE_44_Tepelné zpracování
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač, Obráběč kovů, Nástrojař
Tematický okruh | Strojírenská technologie I.
Ročník | První
Autor | Ing. Antónia Králová
Datum ověření | 10.5.2013
Anotace / metodický popis | Výukový list vhodný pro žáky prvních ročníků. Učební text zahrnuje problematiku zkoumání vnitřní struktury kovů a jejich tepelné zpracování.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3: Tepelné zpracování
Mechanické vlastnosti slitin železa jsou dány chemickým složením. Na tyto vlastnosti má vliv hlavně obsah uhlíku v závislosti na teplotě. Tepelným zpracováním se vlastnosti oceli mění a proto je potřeba zvolit vhodný způsob tohoto zpracování.
Tepelné zpracování rozdělujeme na:
Žíhání
Kalení
Zušlechťování
Cementování
Nitridování
Atd.

## Slide 4
Žíhání
Je to první způsob tepelného zpracování. Rozlišujeme
dva způsoby žíhání, a to bez překrystaizace a
s překrystalizací.
Žíhání bez překrystalizace můžeme rozdělit na žíhání
na měkko a žíhání ke snížení pnutí. Žíhání na měkko
je několikahodinový ohřev při teplotě těsně pod
teplotu překrystalizace (tj. 727 °C) a pomalé chládnutí.
Účelem tohoto žíhání je zmenšení pevnosti a tvrdosti
a tím zlepšení schopnosti k tváření za studena.

## Slide 5
Žíhání ke snížení pnutí je pomalý ohřev na teplotu
mezi 500 až 650 °C a pak pomalé ochlazení
na vzduchu. Tímto žíháním se má odstranit
vnitřní pnutí např. po svařování, tváření za studena…
K žíhání s překrystalizací patří hlavně normalizační
žíhání. Teplota při tomto žíhání je asi 900 až 950 °C.
Na této teplotě se musí setrvat 1 až 4 hodiny.
Ochlazování je pak na vzduchu. Účelem je
dosáhnout překrystalizace a tím jemnoznější struktury.

## Slide 6
Kalení je další tepelné zpracování oceli. Je to ohřev
nad překrystalizační teplotu, výdrž na ní a následné
rychlé ochlazení. Kalením se zvýší tvrdost, ale i křehkost
materiálu. Při kalení nastává u materiálu k vnitřnímu
pnutí a proto se dané součásti, u kterých ho chceme
snížit, popouštějí. Je to vlastně ohřev zakalené oceli
na teplotu pod 727 °C, výdrž na ní a ochlazení na
teplotu okolí. Další je zušlechťování a provádí se tak, že
se ocel zakalí, dál následuje popouštění na teplotu
kolem 600 °C a zchládnutí na vzduchu.

## Slide 7
Všechny předcházející formy zpracování oceli byly
tepelné. Teď si řekneme něco o chemicko-tepelném
zpracování. Patří sem např. cementování. Je to
vlastně sycení povrchu oceli uhlíkem při teplotě
v rozmezí 800 až 1000 °C. Vzniklá povrchová vrstva
se vyznačuje tvrdostí a odolnosti vůči opotřebení.
Cementuje se buď v cementovém prášku, tekuté
cementační lázni nebo v plynu.

## Slide 8
Dalším způsobem je nitridování. Tento způsob je
zase sycení povrchu oceli dusíkem. Je to pochod,
který trvá dlouho a tudíž je drahý.
Nitridované povrchy jsou velmi tvrdé, tvrdší než
u cementování.

## Slide 9: Seznam literatury a zdrojů
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a pro vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
Otakar Bothe: Strojírenská technologie I
Obrázky použity z knihovny Klipartu