## Slide 1: Vodní turbíny
VY_32_INOVACE_238_Vodní turbíny
Autor: ing. Milan Šeuer

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Vodní turbíny
Označení | VY_32_INOVACE_238_Vodní turbíny
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač, Obráběč kovů, Nástrojař
Tematický okruh | Strojnictví II
Ročník | Třetí
Autor | Ing. Milan Šeuer
Datum ověření | 29.1.2014
Anotace / metodický popis | Výukový list vhodný pro žáky středních technických škol. Učební text zahrnuje problematiku vodních turbín.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3: Vodní turbíny
Jsou to stroje, které přeměňují kinetickou nebo tlakovou energii vody na mechanickou
Předchůdcem je mlýnské kolo
Nejznámější vodní turbíny:
Peltonova
Francisova
Kaplanova
Dériazova

## Slide 4: Peltonova turbína
Používá se u menších průtoků vody, ale pro větší spády
Voda je vedena tryskami na lopatky turbíny velkou rychlostí
Lopatky turbíny mají tvar dvojité misky
Výkon turbíny regulujeme zmenšením průtoku vody
Vyrábí se v mnoha velikostech
Nejefektivnější je v případě vysokého tlaku vody

## Slide 5: Peltonova turbína
https://www.google.cz/

## Slide 6: Francisova turbína
Je to přetlaková turbína
Může být buď horizontální nebo vertikální
Patří mezi nejpoužívanější
Hlavní části jsou spirální skříň, rozváděcí kolo, oběžné kolo a sací trouba
Lopatky rozváděcího kola se dají natáčet
Rozváděcí kolo se neotáčí

## Slide 7
https://www.google.cz/
Francisova turbína

## Slide 8: Kaplanova turbína
Je to přetlaková turbína
Hlavní části:
Spirální skříň, rozváděcí kolo, oběžné kolo, savka
Lopatky oběžného i rozváděcího kola lze natáčet
Turbína má velkou účinnost i při menším zatížení
Tam kde by musely být dvě Francisovy turbíny, stačí jedna Kaplanova

## Slide 9
Kaplanova turbína
https://www.google.cz/

## Slide 10: Dériazova turbína
Je to v podstatě upravena Kaplanova turbína
Má větší počet oběžných lopatek, až 12, které se dají taky natáčet
Je vhodná pro spády 40 až 120 metrů
Hlavní části:
Rozváděcí kolo, oběžné kolo, savka

## Slide 11: Seznam literatury a zdrojů
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a pro vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
J. Doleček, Z. Holoubek: Strojnictví II
Obrázky použity z knihovny Klipartu
https://www.google.cz/