## Slide 1: Kompresory
VY_32_INOVACE_228_Kompresory
Autor: ing. Milan Šeuer

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Kompresory
Označení | VY_32_INOVACE_228_Kompresory
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač, Obráběč kovů, Nástrojař
Tematický okruh | Strojnictví II
Ročník | Třetí
Autor | Ing. Milan Šeuer
Datum ověření | 4.12.2013
Anotace / metodický popis | Výukový list vhodný pro žáky středních technických škol. Učební text zahrnuje problematiku dopravních strojů pro dopravu plynů.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3: Kompresory
Slouží ke stlačování plynů a par
Rozdělení:
Objemové (např. pístové)
Rotační lopatkové (turbokompresory, proudové kompresory)

## Slide 4: Pístové kompresory
Podstatou práce je posouvání pístu ve válci
Plyn se nasává, stlačuje a vytlačuje
Má dva ventily, sací a výtlačný
Tyto ventily pracují samočinně

## Slide 5: Práce pístového kompresoru
Při pohybu pístu se otevře sací ventil a tlak zůstává konstantní
Při pohybu zpět se nasátý vzduch stlačuje
Po překonání výtlačného tlaku se otevře výtlačný ventil

## Slide 6: Práce komresoru
Práci kompresoru můžeme popsat čtyřmi kroky a to:
Sání
Komprese
Výtlak
expanze

## Slide 7: Další druhy kompresorů
Šroubový kompresor má dva rotory tvaru šroubů
Turbokompresory můžou být buď radiální nebo axiální
Turbokompresory nemají ventily

## Slide 8: Použití
Kompresory mají široké využití v různých odvětvích průmyslu

## Slide 9: Seznam literatury a zdrojů
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a pro vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
J. Doleček, Z. Holoubek: Strojnictví II
Obrázky použity z knihovny Klipartu