## Slide 1: Jeřáby
VY_32_INOVACE_223_Jeřáby
Autor: ing. Milan Šeuer

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Jeřáby
Označení | VY_32_INOVACE_223_Jeřáby
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač, Obráběč kovů, Nástrojař
Tematický okruh | Strojnictví II
Ročník | Třetí
Autor | Ing. Milan Šeuer
Datum ověření | 9.10.2013
Anotace / metodický popis | Výukový list vhodný pro žáky středních technických škol. Učební text zahrnuje problematiku dopravních strojů.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3: Jeřáby
Jsou to dopravní zařízení na zdvíhaní, spouštění i přemísťování břemen
Většinou se skládá z jeřábového mostu a visuté kočky
Používá se snad ve všech oblastech průmyslu, hlavně v těžkém průmyslu, ve stavebnictví, strojírenství atd.

## Slide 4: Rozdělení
Rozděluji se podle různých hledisek
Mostové jeřáby (podstropní, konzolový, portálový)
Otočný jeřáb s pevným sloupem
Jeřáb s otočným sloupem
Otočný a pojízdný stavební jeřáb
Automobilový jeřáb
Lanový jeřáb

## Slide 5: Mostové jeřáby
Skládají se z jeřábového mostu a visuté kočky
Podstropní mostový jeřáb se používá v uzavřených výrobních halách
Portálové jeřáby se používají při překládání zboží na volných prostranstvích
Pracovní pole jeřábu je široké

## Slide 6: Mostové jeřáby
Má tři motory a to pro pojezd jeřábového mostu, pro pojezd kočky a pro zdvíhání břemena
Pojížděcí mechanismus má čtyři pojezdová kola, které se pohybují v nosníku průřezu I
Visutá kočka se skládá ze zdvihacího a pojížděcího mechanismu

## Slide 7: Ostatní jeřáby
Otočný jeřáb s pevným sloupem se používá pro lehčí břemena, ustavuje se na železniční podvozek, musí mít protizávaží, pracovní prostor je kruhový
Jeřáb s otočným sloupem je na podvozku, používá se hlavně ve stavebnictví
Automobilový jeřáb je na plošině nákladního auta

## Slide 10: Další jeřáby
Otočný a pojízdný stavební jeřáb se pohybuje po kolejnicích jízdní dráhy, používají se pro nosnost až 3000 kg, zdvih má až 40 m
Lanový jeřáb se skládá s nosného lana a visuté kočky, používá se při výstavbě mostů, přehrad, nebo na přepravu sypkého materiálu na velké vzdálenosti

## Slide 11: Další jeřáby
Člunový jeřáb je ocelová konstrukce, která se používá ke spouštění záchranných člunů; jsou na to potřeba dva člunové jeřáby, mezi kterými je pověšený člun
Konzolový jeřáb je upevněný podél stěny tovární haly, vyrábí se na nosnost do 5000 kg

## Slide 12: Seznam literatury a zdrojů
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a pro vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
J. Doleček, Z. Holoubek: Strojnictví II
Obrázky použity z vlastní knihovny