## Slide 1: Čerpadla II
VY_32_INOVACE_227_Čerpadla II
Autor: ing. Milan Šeuer

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Čerpadla II
Označení | VY_32_INOVACE_227_Čerpadla II
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač, Obráběč kovů, Nástrojař
Tematický okruh | Strojnictví II
Ročník | Třetí
Autor | Ing. Milan Šeuer
Datum ověření | 19.11.2013
Anotace / metodický popis | Výukový list vhodný pro žáky středních technických škol. Učební text zahrnuje problematiku dopravních strojů pro dopravu kapalin.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3: Čerpadla odstředivá
Jsou to rotační čerpadla
Hlavní části:
Oběžné kolo
Převaděč
Spirální skříň

## Slide 4: Princip práce
Lopatky oběžného kola jsou zakřivené pro lepší „nabírání“ kapaliny
Kapalina proudí na lopatky převaděče
Pak se vede do spirální skříně
K proudění po lopatkách pomáhá odstředivá síla

## Slide 5: Jednostupňová čerpadla
Jednostupňová čerpadla mají jedno oběžné kolo
Používají se ve vodárenství, v zemědělství k zavlažování, nebo jako čerpadlo v teplovodním vytápění
Můžou se použít pro dopravní výšku až 53 m

## Slide 6: Vícestupňová čerpadla
Mají více oběžných kol a převaděčů
Používá se pro čerpání do vyšší výšek
Tyto čerpadla jsou jednoduchá a nenáročná na údržbu
Musí se dostatečně mazat ložiska a ucpávka musí těsnit

## Slide 7: Proudová čerpadla
Říká se jim také injektory
Hnací silou je energie proudu páry, vzduchu nebo vody
Tato energie proudící páry nebo vody strhuje dopravovanou kapalinu
Používají se např. k čerpání kalu

## Slide 8: Mamutové čerpadla
Patří také k proudovým
Hnací silou je vzduch o tlaku asi 0,2 Mpa
Používají se k dopravě kalných kapalin, na čerpání vody ze zemních vrtů, k dopravě řepy v cukrovarech apod.

## Slide 9: Seznam literatury a zdrojů
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a pro vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
J. Doleček, Z. Holoubek: Strojnictví II