## Slide 1: Čerpadla
VY_32_INOVACE_226_Čerpadla
Autor: ing. Milan Šeuer

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Čerpadla I
Označení | VY_32_INOVACE_226_Čerpadla I
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač, Obráběč kovů, Nástrojař
Tematický okruh | Strojnictví II
Ročník | Třetí
Autor | Ing. Milan Šeuer
Datum ověření | 5.11.2013
Anotace / metodický popis | Výukový list vhodný pro žáky středních technických škol. Učební text zahrnuje problematiku dopravních strojů pro dopravu kapalných látek.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3: Čerpadla
Účelem čerpadel je doprava kapalín z jednoho prostoru do druhého potrubím
Aby se tak stalo, musí se k tomu vytvořit vhodné podmínky a vynaložit práce
Tato práce se dopravované kapalině předá buď zmenšováním objemu prostoru ve stroji, nebo předáním energie tekutině

## Slide 4: Rozdělení čerpadel
Čerpadla slouží na čerpání pitné nebo užitkové vody a různých jiných kapalin
Podle způsobu práce dělíme čerpadla:
Objemová
Odstředivá
Vrtulová
Proudová

## Slide 5: Čerpací stanice
Základní části:
Motor
Čerpadlo
Sací potrubí
Výtlačné potrubí
Nádrž
Saví koš

## Slide 6: Objemová čerpadla
Střídá se tady nasávání s výtlakem
Objemové proto, že se nasaje určitý objem kapaliny a uzavře se v pracovním prostoru
Patří sem pístová čerpadla jednočinná, dvojčinná, diferenciální, zdvižná, membránová atd.

## Slide 7: Jednočinné čerpadlo
Nasává a vytlačuje jednou stranou pístu
Při pohybu pístu nahoru se otevře sací ventil a kapalina se dostane do pracovního prostoru
Při pohybu pístu dolů se sací ventil uzavře a otevře se výtlačný ventil
Kapalina se dostane do vzdušníku a odtud do potrubí

## Slide 8: Dvojčinné čerpadlo
Toto čerpadlo nasává i vytlačuje oběma stranami
Má dva sací ventily, dva výtlačné ventily a dva pracovní prostory

## Slide 9: Diferenciální a zdvižné čerpadlo
Diferenciální čerpadlo nasává jako jednočinné a vytlačuje jako dvojčinné
Je jednodušší než dvojčinné
Zdvižné čerpadlo má výtlačný ventil v pístu
Má dva sací a dva výtlačné ventily

## Slide 10: Další objemová čerpadla
Membránové čerpadlo
Radiální pístové čerpadlo
Axiální pístové čerpadlo
Rotační zubové čerpadlo
Rotační lamelové čerpadlo
Rotační vřetenové čerpadlo

## Slide 11: Seznam literatury a zdrojů
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a pro vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
J. Doleček, Z. Holoubek: Strojnictví II
Obrázky použity z knihovny Klipartu