## Slide 1: Vodní díla
VY_32_INOVACE_237_Vodní díla
Autor: ing. Milan Šeuer

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Vodní díla
Označení | VY_32_INOVACE_237_Vodní díla
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač, Obráběč kovů, Nástrojař
Tematický okruh | Strojnictví II
Ročník | Třetí
Autor | Ing. Milan Šeuer
Datum ověření | 14.1.2014
Anotace / metodický popis | Výukový list vhodný pro žáky středních technických škol. Učební text zahrnuje problematiku energetiky.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3: Energetika v ČR
Energetická základna je daná především kapacitou elektráren v České republice (tepelné, vodní, jaderné a jiné)
Prvenství u nás mají až doposud tepelné elektrárny (57%)
Jaderné elektrárny představují podíl asi 33%
Z obnovitelných zdrojů představuje voda největší podíl, skoro 4%
Dalšími obnovitelnými zdroji jsou biomasa, vítr a slunce

## Slide 4
Chart: Podíl jednotlivých zdrojů energie v ČR
| uhlí | jádro | plyn | voda | biomasa | vítr | slunce
Prodej | 0.57 | 0.33 | 0.04 | 0.0363 | 0.0174 | 0.0035 | 0.0011

## Slide 5: Vodní elektrárny
Říká se jim taky vodní díla a dělí se na:
Nízkotlaké vodní dílo, které se staví na vodních tocích
Středotlaké vodní dílo, které se staví na přehradách
Vysokotlaké vodní dílo např. Dlouhé Stráně
Přeměňuje energii vody na elektrickou energii

## Slide 6: Nízkotlaké vodní dílo
Tyto se staví přímo na vodních tocích
Staví se pro spád do 15 metrů
Hlavní části:
Hydrogenerátor, turbína, turbínová kašna, hrubé česle, jemné česle, lapač kamenů, lapač písku, náhon, stavidla, odpadní kanál, jez
Jsou to elektrárny průběžné, protože celý tok vody protíká turbínou

## Slide 7: Středotlaká vodní díla
Staví se na přehradách
Staví se pro spád do 60 metrů
Hlavní části:
Turbína, hydrogenerátor, přehradní hráz, česle, rychlouzávěr
Můžou pracovat neustále
V určité vzdálenosti pod hrází bývá podružná nádrž, která vyrovnává nepravidelný odtok vody

## Slide 8: Vysokotlaké vodní dílo
Staví se pro spád nad 60 metrů
Charakteristickým znakem jsou dvě nádrže, horní a dolní
Zásobní nádrž může být uměla nebo přirozená
Strojovna se nachází mezi těmito nádržemi
V nočních hodinách se přečerpává voda ze spodní nádrže do horní
Přes den se pouští voda z horní nádrže
Nejznámější přečerpávací elektrárna – Dlouhé Stráně

## Slide 9: Seznam literatury a zdrojů
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a pro vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
J. Doleček, Z. Holoubek: Strojnictví II
Obrázky použity z knihovny Klipartu