## Slide 1: Dopravní stroje a zařízení
VY_32_INOVACE_221_Dopravní stroje a zařízení
Autor: ing. Milan Šeuer

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Dopravní stroje a zařízení
Označení | VY_32_INOVACE_221_Dopravní stroje a zařízení
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač, Obráběč kovů, Nástrojař
Tematický okruh | Strojnictví II
Ročník | Třetí
Autor | Ing. Milan Šeuer
Datum ověření | 24.9.2013
Anotace / metodický popis | Výukový list vhodný pro žáky středních technických škol. Učební text zahrnuje problematiku dopravních strojů a zařízení
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3: Základní rozdělení
Dopravní stroje a zařízení jsou významnou složkou výrobních procesů.
Stroje pro dopravu látek tuhých
Stroje pro dopravu látek kapalných
Stroje pro dopravu látek plynných

## Slide 4: Stroje pro dopravu látek tuhých
Patří sem:
Zdviháky
Navíjedla
Kladkostroje
Jeřáby
Výtahy
dopravníky

## Slide 5: Zdviháky
Slouží na zvedání břemen
Používají se na stavbách, při pomocných pracích, zvedají se nimi automobily při opravách
Rozdělujeme je na hřebenové, šroubové, hydraulické a pneumatické

## Slide 6: Hřebenový zvedák
Skládá se:
Hřebenová tyč
Pastorek
Vidlice
Západka
Rohatka

## Slide 7
http://www.stavo-shop.cz/zvedaci-technika/308-hrebenovy-zvedak-CM-Bison-5000.html

## Slide 8: Hřebenový zvedák
Vyrábí se pro nosnost od 2000 až do 20000 kg
Hnací síla se převádí z ruční kliky přes ozubený převod na ozubenou tyč
Břemeno je zajištěno rohatkou a západkou

## Slide 9: Šroubový zvedák
Slouží ke zvedání břemen do malé výšky
Používá se do hmotnosti až
35000 kg a do výšky max.300 mm
Je složen z matice, pohybového šroubu, stojanu, vidlice a páky

## Slide 10: Hydraulické zvedáky
Používají se pro nejtěžší břemena
Využívají se ve strojírenství, dopravě, stavebnictví aj.
Pracují na principu stlačené kapaliny

## Slide 11: Seznam literatury a zdrojů
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a pro vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
J. Doleček, Z. Holoubek: Strojnictví II
Obrázky použity z knihovny Klipartu