## Slide 1: Dopravníky
VY_32_INOVACE_225_Dopravníky
Autor: ing. Milan Šeuer

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Dopravníky
Označení | VY_32_INOVACE_225_Dopravníky
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač, Obráběč kovů, Nástrojař
Tematický okruh | Strojnictví II
Ročník | Třetí
Autor | Ing. Milan Šeuer
Datum ověření | 23.10.2013
Anotace / metodický popis | Výukový list vhodný pro žáky středních technických škol. Učební text zahrnuje problematiku dopravníků.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3: Dopravníky
Jsou to zařízení, která zabezpečují přepravu materiálu např. mezi výrobními halami, na přepravu sypkých materiálů na větší vzdálenosti
Dopravníky urychlují a ulehčují práci ve výrobních závodech

## Slide 4: Základní rozdělení
Dopravníky s tažným elementem – pásové, článkové, okružní vozíkové, korečkové, podvěsné, pohyblivá schodiště
Dopravníky bez tažného elementu – šnekové, válečkové, vysokozdvižné vozíky, redlery…

## Slide 5: Pásové dopravníky
Jsou buď pojízdné, stabilní i přenosné
Hlavní části:
Nosná konstrukce
Dopravní pás (ocelový, pryžový, …)
Hnací a hnaný buben
Poháněcí a napínací ústrojí

## Slide 6: Článkové dopravníky
Dopravují těžší břemena, mají menší rychlosti než pásové
Hlavní části:
Řetězy
Hnací a hnané kolo
Pohon a napínací zařízení

## Slide 7: Vozíkové okružní dopravníky
Skládají se z vozíků vzájemně spojených bezkoncovým řemenem
Vozíky se pohybují po kolejích
Používají se v plynulém nebo přerušovaném provozu na dopravu těžkých břemen do 10 tun

## Slide 8: Podvěsné dopravníky
Hlavní části jsou vozíky pověšené na laně nebo jiném podobném zařízení a tažené řetězem po uzavřené dráze
Korečkové dopravníky – elevátory
Slouží na přepravu sypkých materiálů
Korečky jsou nádoby pevně spojené s hnacím zařízením a dopravují materiál pouze nahoru

## Slide 9: Pohyblivé schodiště
I eskalátory, jak se jim jinak říká, patří mezi dopravníky
Slouží k přepravě osob v podzemních dráhách, obchodních domech apod.
Má po obou stranách zábradlí s pryžovým pásem

## Slide 10: Ostatní dopravníky
Šnekové dopravníky – sypké materiály
Válečkové dopravníky – kusové materiály
Redlery – drobné uhlí nebo struska
Vysokozdvižné vozíky – přeprava palet s nákladem

## Slide 12: Seznam literatury a zdrojů
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a pro vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
J. Doleček, Z. Holoubek: Strojnictví II
Obrázky použity z knihovny Klipartu