## Slide 1: Výtahy
VY_32_INOVACE_224_Výtahy
Autor: ing. Milan Šeuer

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Výtahy
Označení | VY_32_INOVACE_224_Výtahy
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač, Obráběč kovů, Nástrojař
Tematický okruh | Strojnictví II
Ročník | Třetí
Autor | Ing. Milan Šeuer
Datum ověření | 22.10.2013
Anotace / metodický popis | Výukový list vhodný pro žáky středních technických škol. Učební text zahrnuje problematiku dopravních strojů.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3: Výtahy
Výtah je strojní zařízení, které slouží ke svislé přepravě osob nebo jiného nákladu
Hlavní části výtahu:
Výtahový stroj
Klec (kabina)
Zařízení výtahové šachty

## Slide 4: Výtahový stroj
Zdvihá a spouští klec
Skládá se z:
Elektromotoru
Šnekového převodu
Hnacího kotouče
Na kotouč se na jedné straně lano navíjí a na druhé odvíjí
Dopravní rychlost je obvykle 1,6 m/s

## Slide 5: Výtahová klec
Je zavěšená na ocelovém laně
Je vyvážená protizávažím (většinou betonovým)
Pohybuje se ve výtahové šachtě
Má ocelovou kostru
Nákladní klece jsou celoocelové
Osobní klece bývají komfortnější

## Slide 8: Další druhy výtahů
Ruční výtahy se používají v hotelích, administrativních budovách nebo na poštách
Oběžný výtah (paternoster) se používá ve frekventovaných budovách, k plynulé dopravě osob. Do výtahu se nastupuje za pohybu a proto je málá dopravní rychlost, asi 0,3 m/s

## Slide 10: Další druhy výtahů
Důlní výtah se používá pro přepravu osob v dolech. Má dva bubny na navíjení a odvíjení lana. Výtahová šachta je na všech stranách ohrazena, kvůli bezpečnosti
Výtah s bezpečnostním mechanismem – při zvětšení rychlosti nebo jiném nebezpečí se kabina zastaví. Kromě výtahového lana má výtah i pomocné lano

## Slide 11: Bezpečnost výtahů
Bezpečnost je zaručena pravidelnou údržbou výtahů přesně stanoveným a úředně schváleným řádem
Dveře výtahu jsou zablokovány proti otevření, pokud se výtah pohybuje
Je přesně určená nosnost výtahu, která nesmí být překročena

## Slide 12: Seznam literatury a zdrojů
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a pro vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
J. Doleček, Z. Holoubek: Strojnictví II
Obrázky použity z knihovny Klipartu a vlastní