## Slide 1: Kontrolní testové otázky
VY_32_INOVACE_260_ Kontrolní testové otázky
Autor: Valenta Jaroslav

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Kontrolní testové otázky
Označení | VY_32_INOVACE_260_ Kontrolní testové otázky
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač
Tematický okruh | Základy programování číslicově řízených strojů
Ročník | 3
Autor | Valenta Jaroslav
Datum ověření | 31.1. 2013
Anotace / metodický popis | Kontrolní testové otázky ověřují znalosti žáků v dané problematice.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3
Kontrolní testové otázky
21)NC program je
a) rozpis geometrických, technologických a pomocných příkazů
b) popis technických částí pracovního postupu
c) rozpis geologických, technických a jiných příkazů
22)N 025 – písmeno N ve slově je část
a) významová
b) adresová
c) technologická
23)Pomocné funkce značíme
a) N
b) M
c) F
24)Rozměr 30h7 je
a) vnitřní rozměr
b) vnější rozměr
c) rozměr otvoru

## Slide 4
25)Co je interpolátor
a) interpolační parametr
b) aritmeticko – logická jednotka
c) regulátor otáček
26)CAM znamená
a) počítačová podpora výpočtů
b) počítačová podpora konstrukce
c) přímé řízení výroby
27)Mezi geometrické informace patří např.
a) adresy S, M, T, F
b) adresy X, Y, Z, G
c) všechny adresy
28)Upnutí součásti na stroji musí být
a) tuhé a pevné
b) přesné a kolmé
c) pevné a rychlé

## Slide 5
29)Pro konvenční stroje je lépe frézovat
a) sousledně
b) nesousledně
c) obojí je správně
30)CNC je
a) počítačem řízený NC stroj
b) počítačem řízený nástroj
c) výroba plně řízená počítačem
31)CNC stroje pracují s přesností
a) 0,1
b) 0,01
c) pracují i přesněji
32)Pro řeznou rychlost platí vzorec
a) π d n / 1000
b) π d v / 1000
c) π 1000 / d n

## Slide 6
33)K technologickým vlastnostem patří
a) obrobitelnost
b) tepelná roztažnost
c) pevnost
34)Fazetka je
a) spojnice dvou hlavních ostří u vrtáku
b) úzká ploška podél drážek, která vede vrták
c) přechodová válcová plocha mezi tělem vrtáku a upínací části
35)Mikrometr měří s přesností
a) 0,001
b) 0,01
c) 0,1
36)Odvalovací fréza se používá na výrobu
a) rovinných ploch
b) ozubených kol
c) tvarových ploch

## Slide 7
37)Který kužel je samosvorný
a) metrický
b) strmý
c) morse
38)Dural je slitina
a) Al Cu Mg
b) Al Cu Mo
c) Al Zn Mg
39)Kalením se získávají tyto vlastnosti
a) zmenšení tvrdosti
b) zvětšení tvrdosti
c) zlepšení obrobitelnosti
40)Charakteristika dělícího přístroje je
a) maximální počet soustředných kružnic na dělícím kotouči
b) maximální počet dírek na kružnici
c) velikost šnekového převodu

## Slide 8
Správné odpovědi testových otázek
21 a 31 c
22 b 32 a
23 b 33 a
24 b 34 b
25 b 35 b
26 c 36 b
27 b 37 a,b
28 a 38 a
29 b 39 b
30 a 40 c

## Slide 9: Použitá literatura: vlastní text