## Slide 1: Znázornění korekce nástroje zprava G41 a zleva G42 na soustruhu
VY_32_INOVACE_252_ Znázornění korekce nástroje zprava G41 a zleva G42 na soustruhu
Autor: Valenta Jaroslav

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Znázornění korekce nástroje zprava G41 a zleva G42 na soustruhu
Označení | VY_32_INOVACE_252_ Znázornění korekce nástroje zprava G41 a zleva G42 na soustruhu
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač
Tematický okruh | Základy programování číslicové řízených strojů
Ročník | 3
Autor | Valenta Jaroslav
Datum ověření | 19.10. 2012
Anotace / metodický popis | Prezentace popisuje a graficky znázorňuje použití funkcí G41 aG42. Umožňuje snadno pochopit problematiku soustružení tvaru s ohledem na rádius špičky nástroje.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3
Znázornění korekce nástroje zprava G41 a zleva G42
na soustruhu
Funkce G41 a G42 zajistí posunutí skutečné dráhy nástroje oproti dráze programované tak, aby se eliminoval vliv poloměru špičky nástroje na tvar obrobku. Velikost poloměru špičky každého nástroje je zapsána v tabulce KOREKCE. (Rovněž musí být správně zapsán typ nástroje, který rozhoduje o směru provedení korekcí.) Celá problematika je patrná z následujících obrázků:
G 41
G 42

## Slide 4
Poloha nástroje je dána polohou jeho teoretické špičky – bodem P. Protože ve většině případů je špička nástroje zaoblena poloměrem několika desetin milimetru, není skutečný tzv. utvářející bod ostří totožný s bodem P.
Z obrázku je vidět že k odchylce skutečného tvaru od tvaru programovaného dochází na kuželových plochách, naopak plochy čelní a válcové jsou obrobeny bez chyby. Velikost vzniklé chyby závisí na poloměru špičky a na sklonu obráběné plochy. Podobné problémy vznikají i při obrábění rádiusů pomocí funkcí G2 a G3.

## Slide 5
Příklad: Je třeba přesně obrobit konečný tvar součásti na obrázku
N100 G0 X40 Z140
N110 G42 ; zařazení korekce
N120 G0 Z133
N130 G1 Z94
N140 G1 X70 Z76
N150 G1 Z34
N160 G2 X90 Z24 R10
N170 G1 X112
N180 G40 ; zrušení korekce
N190 G0 X150 Z150 ; odjetí od kusu

## Slide 6: Použitá literatura: vlastní text a obrázky, uživatelská příručka Mikroprog