## Slide 1: Možnosti zápisu souřadnic
VY_32_INOVACE_257_ Možnosti zápisu souřadnic
Autor: Valenta Jaroslav

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Možnosti zápisu souřadnic
Označení | VY_32_INOVACE_257_ Možnosti zápisu souřadnic
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač
Tematický okruh | Základy programování číslicově řízených strojů
Ročník | 3
Autor | Valenta Jaroslav
Datum ověření | 5.12. 2013
Anotace / metodický popis | Prezentace uvádí možnosti způsobu programování v absolutních hodnotách a v inkrementálních. Graficky jsou znázorněny možnosti a způsoby kótování. Vysvětluje funkce pro zadávání strojních posuvů a funkci pro konstantní řeznou rychlost.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3
G90 Absolutní rozměry
Adresy: bez adres
Příklad zápisu: N15 G90
Funkce G90 přepíná řídící systém k absolutnímu zadávání souřadnic. Při programování v absolutních souřadnicích se zapisují koncové body dráhy pohybu, které jsou dané vzdáleností od počátku souřadnic. (Počátek souřadnic je dán nulovým bodem stroje případně funkcí G51 lokální souřadný systém). Při přírůstkovém programování se v pohybových funkcích zapisují délky dráhy pohybu v jednotlivých osách.
Oba způsoby zadávání je možno použít ve všech pohybových funkcích. Absolutní zadávání (též absolutní programování) je prioritní a je nastaveno automaticky vždy po zapnutí řídícího systému. Proto není nutno funkci G90 na začátku programu zapisovat a funkce G90 je uvedena v oknu Programované funkce.
Při automatickém běhu jsou vždy vypsány souřadnice absolutní, bez ohledu na to, zda program byl zapsán absolutně nebo přírůstkově.
Funkce G90 má v programu logický význam pouze jako návrat k absolutnímu zadávání souřadnic pokud v předchozí části programu byla použita funkce G91.
Možnosti zápisu souřadnic

## Slide 4
Příklad použití funkce G90 – všechny rozměry se vztahují k bodu W
- tedy k nulovému bodu obrobku

## Slide 5
Příklad použití funkce G90 na soustruhu
Při zadávání absolutních rozměrů jsou všechny údaje o poloze vztaženy k aktuálnímu zvolenému počátku soustavy souřadnic. S ohledem na programované pohyby např. řezného nástroje to znamená, že absolutní údaj polohy popisuje místo (body P1 až P4, viz obr. 1 a 2), do kterého se má nástroj postupně přemístit.

## Slide 6
G91 Rozměr v přírůstcích
Adresy: bez adres
Příklad zápisu: N12 G91
Funkce G91 přepíná řídící systém k přírůstkovému zadávání pohybových funkcí. Funkce G91 má trvalý význam do zpětného přechodu funkcí G90 nebo do ukončení programu.
Poslední naprogramovaný bod se vztahuje k bodu předešlému

## Slide 7
G92 Stanovení absolutních údajů polohy
Adresy: X Z
Příklad zápisu: N3 G92 X50 Z0
Funkce G92 přiřazuje okamžité poloze souřadných os X,,Z, hodnoty, které jsou ve funkci zapsány. Funkce tedy mění dosavadní souřadný systém, návrat k původnímu souřadnému systému není možný. Pouze u strojů, které jsou vybaveny referenčními spínači je možné pomocí funkce G98 obnovení základního souřadného systému (viz funkce G98).
Funkce G92 se nejčastěji používá na začátku programu k definování výchozí polohy nástroje vůči zvolenému počátku souřadnic. Užití v programu může být nebezpečné, neboť změna souřadnic je trvalá.
Ve většině případů je vhodnější užití lokálního souřadného systému pomocí funkcí G50 a G51.

## Slide 8
G94 Posuv za minutu
Adresy: - bez adres
Příklad zápisu: N5 G94
Funkce G94 přepíná řídící systém do zadávání rychlosti posuvů v milimetrech za minutu. Po zapnutí je tato funkce nastavena automaticky.
G95 Posuv na otáčku
Adresy: - bez adres
Příklad zápisu: N10 G95
Funkce G95 přepíná řídící systém do zadávání posuvů v milimetrech na otáčku. Minutový posuv potom řídící systém vypočítává podle skutečných otáček vřetene.

## Slide 9
G96 Konstantní řezná rychlost
Adresy: A
Příklad zápisu: N5 G96 A2500
Funkce G96 přizpůsobuje otáčky vřetene velikosti právě obráběného průměru tak, aby řezná rychlost byla konstantní. Jako základ se pro výpočet berou skutečné právě nastavené otáčky a okamžitý obráběný průměr. Funkce G96 má trvalou platnost do ukončení programu. Předčasně funkce ztrácí platnost nájezdem do reference funkcí G98, nebo zápisem nových otáček adresou S. Pokud je ve funkci G96 zapsána i adresa A, udává maximální otáčky, které nebudou překročeny.

## Slide 10: Použitá literatura: vlastní text a obrázky, uživatelská příručka Mikroprog