## Slide 1: Parametrické programování
VY_32_INOVACE_259_ Parametrické programování
Autor: Valenta Jaroslav

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Parametrické programování
Označení | VY_32_INOVACE_259_ Parametrické programování
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač
Tematický okruh | Základy programování číslicově řízených strojů
Ročník | 3
Autor | Valenta Jaroslav
Datum ověření | 26.11. 2012
Anotace / metodický popis | Uvedená prezentace řeší problematiku programování pomocí parametru. Ukázky zápisu logicky popisují postup při sestavování programů kde jsou parametry použity.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3
Parametrické programování
CNC systémy umožňují programovat místo konkrétních hodnot souřadnic X,Y,Z příslušný parametr P. Parametr je tedy symbolická proměnná, která v parametrickém podprogramu nahrazuje konkrétní hodnotu vyráběné součásti. V tabulce parametrů se nalézá hodnota danému parametru přiřazená.
Význam parametrického progr. nabývá na důležitosti při využívání podprogamů, kdy jedním parametrickým podprogramem můžeme popsat celou řadu podobných úloh. Systémy umožňují deklarovat až 99 parametrů a lze je sčítat, odčítat, dělit i násobit podle příslušné funkce G. Tím se podstatně zkrátí délka programu.
Každý řídící s. vyžaduje trochu odlišné praktiky, které mohou být zdrojem chyb.
Práce s parametry je rozdělena do dvou fází:
deklarace parametrů (zápis par.) vyvolávání parametrů

## Slide 4
Definice parametru (MIKROPROG)
Parametr sestává z adresy P a významové části, která udává číslo parametru např. 1, takže v zápise P1
P1 = -5
Operace s parametry
1) Přiřazení …. P2=P1 (P2= -5)
2) Negace …. P3=-P2 (P3= 5)
3) Sčítání …. P4=P3+P2 (P4= 0)
4) Odčítání …. P5=P3-P2 (P5= 10)
5) Násobení … P6=P1*P5 (P6= -50)
6) Dělení …. P7=P5/P3 (P7= 2)
Parametry musí být definovány před tím, než jsou použity!
Příklad použití:
P1= -0,8
N35 X10 Y12 ZP1

## Slide 5
Ukázka parametricky zapsaného programu pro gravírování písma.
! Vyzkoušejte změnit parametry P1 P2 !
deklarace parametrů
N100 P1=50 výška písma
N110 P2=30 šířka písma
N200 P3=-P1
N210 P4=-P2
N220 P5=P1/2
N230 P6=P2/2
N240 P7=-P5
N250 P8=-P6
N260 p9=p1/4

## Slide 6
N300 m6 T5
N310 m3 S1000
N320 G0 X20 Y20
N330 G0 Z1
N340 G91
N345 G1 Z-2 F50
N360 G1 Yp1 F200
N370 G1 Xp6 Yp7
N380 G1 Xp6 Yp5
N390 G1 Yp3
N400 G0 Z2
N420 G0 Xp6
N430 G1 Z-2 F50
N440 G1 Yp1 F200
N450 G2 Yp7 Rp9
N460 G90
N470 G0 Z100
N480 G0 X0 Y0
zápis parametrů v programu

## Slide 7: Použitá literatura: vlastní text a uživatelská příručka Mikroprog