## Slide 1: Lokální souřadné systémy
VY_32_INOVACE_253_ Lokální souřadné systémy
Autor: Valenta Jaroslav

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Lokální souřadné systémy
Označení | VY_32_INOVACE_253_ Lokální souřadné systémy
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač
Tematický okruh | Základy programování číslicově řízených strojů
Ročník | 3
Autor | Valenta Jaroslav
Datum ověření | 12.11. 2012
Anotace / metodický popis | Prezentace popisuje zásady pro zápis lokálního souřadnicového systému. Ukázka zápisu v programu ukazuje možnosti kombinací stanovení, posunutí a natočení pomocí příslušných funkcí.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3
G 51 Nastavení lokálního souřadného systému
Adresy: XYZA
Příklad zápisu: N15 G51 X0 Y0 Z100
N10 G51 X150
Funkce G51 zavádí lokální souřadný systém, který může být pro uživatele výhodnější než systém základní určený referenčními body stroje nebo jiným určením. Lokální souřadný systém může mít počátek např. na hraně polotovaru nebo upínače. Popřípadě je možno lokální systém použít pro tvorbu podprogramu v absolutním programování. Funkce G51 přiřadí okamžité poloze všech os nebo pouze některým souřadným osám hodnotu, ve funkci u příslušných adres zapsanou. Návrat do původního souřadného systému je možný funkcí G 50.
G 50 Zrušení lokálního souřadného systému
Adresy: bez adres
Příklad zápisu: N 100 G50
Funkce G50 zruší nastavení lokálního souřadného systému funkcí G51 a provede návrat k původním souřadnicím stroje. Při spuštění programu je funkce G50 vždy nastavena automaticky a je vypsána v oknu Programované funkce.
Lokální souřadné systémy

## Slide 4
G 52 až G55 Posunutí souřadného systému
Adresy: bez adres
Příklad zápisu: N15 G53
Funkce G52 až G55 zavádí lokální souřadný systém, podobně jako funkce G51 posunutý ve všech souřadných osách o hodnoty, které jsou předem zapsány do příslušné tabulky v režimu Nastavení systému. Užití této funkce je výhodné například při použití vícenásobného upínacího přípravku. Návrat do původního souřadného systému je možný funkcí G50 nebo k němu automaticky dojde po ukončení NC programu.
G 59 Natočení souřadného systému
Adresy: U
Příklad zápisu: N15 G59 U30
Funkce G 59 pootáčí souřadný systém stroje v rovině XY kolem nulového bodu o úhel zapsaný v adrese U. Úhel natočení je vždy absolutní. Kladný směr otáčení je proti směru hodinových ručiček při pohledu shora na obrobek. Původní souřadný systém se obnoví ukončením programu nebo zapsáním G59 H0 nebo pouhým G59.
Funkce G59 umožňuje rychlejší zapsání programu pro několik geometricky podobných ale pootočených tvarů.

## Slide 5
Příklad:
Ukázka rozmístění a natočení tvaru zapsaného v podprogramu.
N 20 M6 T3
N 30 M3 S2000
N 40 G0 Z5
N 50 G0 X50 Y50
N 60 G26 L200
N 70 G0 X120 Y40
N 80 G59 U90
N 90 G26 L200
N 100 G0 X20 Y80
N 110 G59 U180
N 120 G26 L200
N 130 G0 X100 Y80
N 140 G59 U-20
N 150 G26 L200
N 160 G0 X20 Y20
N 170 G59 U-45
N 180 G26 L200
N 190 M30

## Slide 6
podprogram
N 200 G91
N 210 G1 Z-5 F100
N 220 G1 X10 F200
N 230 G1 X-5 Y30
N 240 G1 X-5 Y-30
N 250 G0 Z5
N 251 G90
N 252 G59 U0
N 260 M17

## Slide 7
Ukázka funkce G51 - nastavení lokálního souřadného systému.
Současně předvedena funkce G26 -skok do podprogramu.
Hlavní program rozmisťuje stejné tvary zapsané jako podprogram
po obrobku. V podprogramu je na začátku použit lokální souřadný
systém (blok N200), na konci je zrušen (blok N260). Jinak by musel
být podprogram zapsán přírůstkově.
Nástroj vrtací fréza.
N10 M6 T5
N20 M3 S1000
N30 G0 X20 Y30
N40 G26 L200
N50 G0 X50 Y60
N60 G26 L200
N70 G0 X80 Y25
N80 G26 L200
N90 G0 X40 Y10
N100 G26 L200
N110 M30 konec hlavního programu

## Slide 8
N200 G51 X0 Y0 ;lokální souřadný systém
N210 G0 Z1
N220 G1 Z-1 F100
N230 G1 Y30
N240 G2 X0 Y15 R7.5
N250 G0 Z10
N260 G50
N270 m17
podprogram

## Slide 9: Použitá literatura: vlastní text a uživatelská příručka Mikroprog