## Slide 1: Funkce odměřovací dotykové sondy
VY_32_INOVACE_250_ Funkce odměřovací dotykové sondy
Autor: Valenta Jaroslav

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Funkce odměřovací dotykové sondy
Označení | VY_32_INOVACE_250_ Funkce odměřovací dotykové sondy
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač
Tematický okruh | Základy programování číslicově řízených strojů
Ročník | 3
Autor | Valenta Jaroslav
Datum ověření | 31.10. 2012
Anotace / metodický popis | Prezentace zahrnuje funkce pro odměřovací sondu a vysvětluje využití pro běžnou práci při určování nulového bodu obrobku, měření a vyhodnocení nástrojových korekcí
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3
Funkce odměřovací dotykové sondy
Sonda se používá nejčastěji k nalezení výchozího bodu obrábění případně k měření korekcí nástrojů. Sondu je možné rovněž využít k měření rozměrů obrobku nebo k digitalizaci tvaru např. modelu. V tomto případě je výsledky měření vhodné ukládat jako datový soubor a zpracovávat pomocí specializovaného software.
G31 Najetí na sondu
Adresy: X Y Z A L
Příklad zápisu: N50 G31 X5 Y10 L300
N55 G31 Z-10
Funkce G31 vyvolá podobně jako funkce G1 pohyb v jedné nebo současně ve dvou programovaných osách ovšem pouze takovou rychlostí, která umožňuje okamžité zastavení pohybu bez dobržďování. Pohyb trvá tak dlouho dokud se dotyk sondy nedostane do kontaktu s překážkou. V okamžiku kdy sonda vyšle signál o kontaktu se pohyb zastaví a vypíší se aktuální souřadnice

## Slide 4
G36 Středění na válec
Adresy: D W
Příklady zápisu: N10 G36 D50
N25 G36 D100 W-20
Funkce G36 je cyklus, který pomocí čtyř měření dotykovou sondou vyhledá střed otvoru nebo čepu. Tento bod je často používán jako nulový bod součásti a jeho nalezení je třeba k uvedení nástroje do výchozí polohy pro obrábění.
G37 Středění na drážku
Adresy: U V W
Příklady zápisu: N29 G37 U20
N50 G37 V60 W-10
Funkce G37 slouží k vyhledání středu drážky rovnoběžné s některou z os X nebo Y pomocí dvou měření dotykovou sondou.
Pozor na průměr aktuálního nástroje!

## Slide 5
G38 Vyhledání vnějšího rohu
Adresy: U V W
Příklad zápisu: N5 G38 U10 V15 W10
Funkce G38 slouží k vyhledání libovolného rohu polotovaru nebo obrobku pomocí tří měření dotykovou sondou. Před spuštěním funkce musí být dotyk sondy ustaven vůči polotovaru tak, aby při měřícím pohybu sondy došlo k jejímu kontaktu s polotovarem. Délky měřících pojezdů v jednotlivých osách se zadávají v adresách U, V a W vždy relativně.
G39 Vyhledání vnitřního rohu
Adresy: U V W
Příklad zápisu: N7 G39 U5 V10 W10
Funkce G39 je určena k vyhledání vnitřního rohu polotovaru pomocí tří měření dotykovou sondou podobně jako funkce G38. Po ukončení měření se dotyk sondy přesně ustaví na vůči polotovaru na souřadnice dané adresami U, V, W.

## Slide 6
3D Dotykové sondy pro obráběcí stroje
3D Dotykové sondy HEIDENHAIN jsou určené pro použití na obráběcích strojích - především na frézkách a obráběcích centrech. 3D dotykové sondy pomáhají snížit dobu přípravy, zvyšují dobu použití stroje a zlepšují rozměrovou shodu hotových obrobků. Funkce přípravy, měření a kontroly se dají provést buď ručně, nebo - ve spojení s většinou ovladačů CNC - řídit pomocí programu.

## Slide 7
Sledovací a měřicí hlava

## Slide 8
Bezkontaktní nástrojové sondy využívají laserový paprsek procházející mezi vysílačem a přijímačem paprsku. Obě části systému jsou umístěny na stole stroje nebo po jeho stranách tak, aby byl zajištěn vzájemný relativní pohyb nástroje k laseru nejméně ve dvou osách a aby současně všechny nástroje mohly dojet až k paprsku.

## Slide 9: Použitá literatura: vlastní text a uživatelská příručka Mikroprog